Проект № 6907

Инв. № 501

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского

муниципального района Кемеровской области

Схема территориального планирования

Крапивинского района Кемеровской области

Том IV

Оценка воздействия на окружающую среду

Генеральный директор института                                    М.В. Гусев

Технический директор                                                       Б. С. Копылов

Начальник МГП                                                                  В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                 Н.В. Руколеева

Новосибирск 2012г.

1.  Состав проектных материалов

1. Том I. Положение о территориальном планировании

в «Схеме территориального планирования Крапивинского

района Кемеровской области»					      инв. № 498

2. Том II.  Обосновывающая часть						      инв. № 499

3. Том III. Чертежи (копии)							      инв. № 500

4. Том IV. Оценка воздействия на окружающую среду			      инв. № 501

4. Том V.  .Инженерно-технические мероприятия

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	      инв. № 502

Состав чертежей. Том III

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Схема Административно- территориально-го деления Крапивинского района НСО, М 1:200000 | 1 | 1 | н/с | 514139/1 |
| 2 | Схема климатологической оценки территории М 1:200000 | 2 | 1 | н/с | 514139/2 |
| 3 | Схема размещения месторождений полез -ных ископаемых М 1:100000 | 3 | 2 | н/с | 514139/3 |
| 4 | Геоботаническая схема М 1:200000 | 4 | 1 | н/с | 514139/4 |
| 5 | Схема участковых лесничеств и земель Госзапаса М 1:200000 | 5 | 1 | н/с | 514139/5 |
| 6 | Схема экологической оценки территории М 1:100000 | 6 | 2 | н/с | 514139/6 |
| 7 | Схема ограничений использования территорий М: 1:100000 | 7 | 2 | н/с | 514139/7 |
| 8 | Схема границ территорий и земель М 1:100000 | 8 | 2 | н/с | 514139/8 |
| 9 | Схема комплексной оценки территории М 1:100000 | 9 | 2 | н/с | 514139/9 |
| 10 | Схема расселения М 1: 200000 | 10 | 1 | н/с | 514139/10 |
| 11 | Схема размещения объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания М 1:100000 | 11 | 2 | н/с | 514139/11 |
| 12 | Схема размещения объектов производ-ственного и сельскохозяйственного назначения М 1:100000 | 12 | 2 | н/с | 514139/12 |
| 13 | Схема ландшафтного зонирования и туристско-рекреационный потенциал М 1:200000 | 13 | 1 | н/с | 514139/13 |
| 14 | Схема транспортной инфраструктуры М 1:100000 | 14 | 2 | н/с | 514139/14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Стратегия развития территории (функцио-нальное зонирование) М 1: 100000 | 15 | 2 | н/с | 514139/15 |
| 16 | Схема инженерной подготовки территории М 1:100000 | 16 | 2 | н/с | 514139/16 |
| 17 | Схема водоснабжения и водоотведения М 1:200000 | 17 | 1 | н/с | 514139/17 |
| 18 | Схема электроснабжения, теплоснабжения и системы связи М 1: 200000 | 18 | 1 | н/с | 514139/18 |
| 19 | Схема «Распределение земель по категориям» | 19 | 1 | н/с | 514139/19 |

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен на основании задания «Заказчика» и в соответствии с:

- приказом №372 от 16 мая 2000г. Государственного Комитета Российской Федерации по Охране окружающей среды.

- практическим пособием к СНиП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, М., 1998;

- рекомендациями по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных объектов, М., 1998;

- положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», М., 2000.

#### Исполнители:

### Ведущий инженер-эколог			М.В. Зуева

ОГЛАВЛЕНИЕ

| №№ П/П | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| А | РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 6 |
| 1 | Общие сведения | 6 |
| 2 | Цель и потребность реализации намеченной деятельности | 6 |
| 3 | Варианты намечаемой деятельности | 6 |
| 4 | Обосновывающая документация | 6 |
| 4.1 | Общие сведения о Крапивинском муниципальном районе | 7 |
| 4.2 | Планировочная организация территории | 10 |
| 4.3 | Баланс территории | 14 |
| 4.4 | Внешний транспорт | 15 |
| 4.5 | Инженерное оборудование территории района | 18 |
| 5 | Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды | 35 |
| 5.1 | Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха | 36 |
| 5.2 | Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов | 39 |
| 5.3 | Оценка существующего состояния территории и геологической среды | 47 |
| 5.4 | Характеристики растительности и животного мира | 56 |
| 5.5 | Особо охраняемые природные территории | 64 |
| 6 | Оценка влияния на окружающую среду | 68 |
| 6.1 | Оценка влияния территории на атмосферный воздух | 68 |
| 6.2 | Оценка влияния территории на поверхностные воды | 71 |
| 6.3 | Оценка влияния отходов на состояние окружающей среды | 73 |
| Б | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 78 |
| 7 | Мероприятия по охране окружающей среды | 78 |
| 7.1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 78 |
| 7.2 | Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов | 79 |
| 7.3 | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | 84 |
| 7.4 | Мероприятия по улучшению экологических показателей лесной растительности | 87 |
| 7.5 | Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона | 88 |
| 8 | Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы | 88 |
| 8.1 | Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха | 88 |
| 8.2 | Мониторинг загрязнения почвенного покрова и растительности | 89 |
| 8.3 | Мониторинг подземных вод | 90 |
| 9. | ПРИЛОЖЕНИЯ | 91 |
| 9.1 | Протоколы исследования питьевой воды | 92 |

А) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду к проекту «Схема территориального планирования Крапивинского района Кемеровской области» разработаны на основании муниципального контракта с администрацией Крапивинского района в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

Общие данные «Заказчика» и «Исполнителя»  приведены ниже:

| Наименование объекта | «Схема территориального планирования Крапивинского района Кемеровской области» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Крапивинского муниципального района Кемеровской области |
| Исполнитель | ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» |
| Адрес | г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 |
| тел./факс, E-mail | (383) 222-67-31 |
| Контактное лицо | Руколеева Н.В., Зуева М.В. |

2. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района, как административной единицы Кемеровской  области, является разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе градостроительных решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного использования её природного, трудового и производственного потенциала, как узла пространственного каркаса территории Кемеровской области.

3. ВАРИАНТЫ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Варианты намечаемой деятельности не рассматривались.

4. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Схема территориального планирования разрабатывается в соответствии со следующими основополагающими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Отраслевыми нормативными требованиями и стандартами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и природопользования, энергетики, транспорта и др.

В «Схеме территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области учтены основные положения проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» на основании субподрядных договоров с Фондом ЦСР «Северо-запад», 2008г.)

4.1. Общие сведения о Крапивинском муниципальном районе

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи.

Границами Крапивинского района являются следующие районы: на юге район граничит с Беловским, на юго-востоке – с Новокузнецким, на севере и северо-востоке – с Тисульским, на юго-западе – с Ленинск-Кузнецким, на западе – с Промышленновским и на северо-западе – с Кемеровским районами.

Площадь территории района - 6,9 тыс.км2. Из них 20,6% - сельхозугодья (в том числе пашня – 11,1%). 72,6% - леса, 1,3% - воды, 5,5% - прочие земли.

Районным центром Крапивинского района является пгт Крапивинский, расстояние до областного центра –около 90,0 км. Через территорию района проходит автодорога территориального значения Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга (между Панфилово – Шевели, на западе района).

Административно Крапивинский район разделен на 11 муниципальных образований, в том числе 2 поселка городского типа и 9 сельских территорий, которым подчинены 8 поселков, 10 сел и 13 деревень.

Крапивинский район:

- пгт. Крапивинский

- пгт. Зеленогорский

Банновское сельское поселение:

- село Банново

- поселок Михайловский

- деревня Ивановка

- деревня Змеинка

- деревня Комаровка

Барачатское сельское поселение

- село Барачаты

- село Борисово

- деревня Максимово

Зеленовское сельское поселение

- поселок Зеленовский

- Плотниковский

Каменское сельское поселение

- село Каменка

- село Арсеново

- деревня Ключи

- село Аило-Атынаково

- село Салтымаково

Крапивинское сельское поселение

- поселок Каменный

- село Медугородное

- село Поперечное

Мельковское сельское поселение

- поселок Перехляй

- деревня Бердюгино

- поселок Ленинка

Тарадановское сельское поселение

- село Тараданово

- деревня Долгополово

Шевелевское сельское поселение

- деревня Шевели

- деревня Сарапки

- поселок Березовка

Новобарачаты

Таблица 4.1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | наименование | параметры, реквизиты и т.п. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Схема территориального планирования Крапивинского района Новосибирской области |
| 2. | Местоположение | НСО, Крапивинский район, п.г.т. Крапивино (край, область, район, город) |
| 3. | Почтовый адрес | 632402, НСО, Крапивинский район, п.г.т. Крапивинский, ул. Советская, 17 |
| 4. | Наименование и адрес генпроектировщика, телефон, телефакс | ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 |
| 5 | Наименование заказчика | Администрация Крапивинского района НСО (муниципалитет, акционерное общество, фирма, частное лицо) |
| 6. | Адрес заказчика, телефон, телефакс | 632402, НСО, Крапивинский район, пгт.Крапивинский17 тел. 8-384-46-226-46 |
| 7. | Общая площадь жилого фонда всего | На 01.01.2007г. – 482,6 тыс.м2 На 2017г. – 545,0 тыс. м2 На 2027г. – 641,0тыс. м2 |
| 8. | Степень износа (для реконструируемых объектов) Существующих жилых зданий | 0-30% - 225,7 тыс.м2 31-65% - 246,6 тыс.м2 Свыше 65% - 10,3 тыс.м2 |
| 10. | Проектная обеспеченность проживающих жилой площадью | На 2020г. – 22,0м2/чел На 2030г. – 26,0м2/чел |
| 11. | Уровень благоустройства жилого фонда: Водопровод Канализация Теплоснабжение Ванны (душ) Газ (баллоны) Напольные электроплиты | На 2007 г. % |
|  |  | 52,8 |
|  |  | 35,4 |
|  |  | 32,2 |
|  |  | 32,3 |
|  |  | 22,2 |
|  |  | 23,8 |
| 12. | Начало строительства | 2007г. – 2017г. – I-я очередь строительства 2017г. – 2027г. – II-я очередь строительства |
| 13. | Ввод в эксплуатацию | I-я очередь строительства – 67,4тыс. м2 II-я очередь строительства – 167тыс. м2 |
| 14. | Продолжительность строительства | 20 лет |

Сельскохозяйственное производство является основой экономики Крапивинского муниципального района. Агропромышленный комплекс представлен  9 крупными сельскохозяйственными предприятиями, 21 фермерскими хозяйствами, 2 школьными производственными бригадами (Крапивинская и Тарадановская) и 5146 личными подсобными хозяйствами (7686 дворов). В личном подсобном хозяйстве занято 8162 человека.

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства имеют в наличии 123,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 69,2 тыс. га, причем посев  зерновых и зернобобовых культур в 2008 году составил  39,6 тыс. га, это 57,2 % от  общей площади пашни.

Основное направление сельскохозяйственного производства Крапивинского муниципального района  – животноводство. Во всех 9-ти сельских поселениях имеются фермы КРС.

В селе Барачаты работает молокозавод. Кроме молочного производства частные предприниматели занимаются разведением свиней, коневодством, в п. Зеленовский –  размещается свиноферма на  300 голов, в п. Красные Ключи – конный двор.

Отрасль растениеводства в основном работает на животноводческую отрасль: производит зернофураж,  грубые и сочные корма для  животных.

Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов.

В целом сельскохозяйственное производство Крапивинского района становится прибыльным.

Крапивинский район ориентирован на использование имеющихся природно-сырьевых ресурсов и переработку сельскохозяйственного сырья, производимого в районе.

Основная номенклатура выпускаемой продукции: уголь, деловая древесина, пиломатериалы, цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия.

Топливная промышленность представлена 2 предприятиями – ООО “Шахта “Зеленогорская-Новая”, зарегистрированная в Крапивинском районе и Еловским участком ОАО “Разрез “Моховский”, зарегистрированный в Беловском районе.

ООО “Шахта “Зеленогорская-Новая” характеризуется низкой производительностью труда, отсутствием механизации, устаревшей технологией добычи.

Участок Крапивинский включает в себя поле действующей шахты и прирезку площадью 4,5 кв. км. Остаточные запасы угля в пределах существующего горного отвода составляют 240 тыс. тонн, то есть шахте остается работать 2,5-3 года до полной отработки шахтного поля. Разведанные запасы угля в прирезке составляют 30 млн. тонн. Угли разведанных запасов отнесены к марке СС.

Машиностроение и металлообработка представлены 1 предприятием – ЗАО «Завод металлических конструкций “Конкурент”». В ассортименте изготавливаемой продукции – нестандартные металлоконструкции для промышленных зданий и опор ЛЭП и железобетонных изделий. В 2006 году к ЗАО «ЗМК Конкурент» был присоединен завод железобетонных изделий. В настоящее время предприятие нуждается в улучшении маркетинга для расширения рынков сбыта.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Представлена производством деловой древесины и пиломатериалов, является сопутствующей деятельностью от переработки рубок ухода и  лесовосстановительными работами Крапивинского лесхоза. В «Схеме территориального планирования»  представлены данные по сведениям 2005г. В Крапивинском лесхозе расчетные лесосеки составляют 431,43 тыс.м3, из них фактическая вырубка 15,1 тыс.м3 ( 3,5%). В Крапивинском лесхозе отмечен низкий уровень использования расчетной лесосеки, большие территории района не вовлечены в режим рациональной лесоэксплуатации из-за непропорционального развития системы расселения и транспортных коммуникаций.

В настоящее время объем выпускаемой продукции увеличивается в связи с увеличением численности предприятий, занимающихся деревообработкой.

Частные предприниматели открывают частные предприятия, так деревообрабатывающие цеха работают в п. Каменный, п. Перехляй; стройучасток функционирует  в с. Тараданово; пилорамы – в с. Каменка, п. Березовка, с. Барачаты, п. Красные Ключи, с. Поперечное.

Пищевая промышленность представлена предприятиями ООО «Русь-Хлеб», ООО «Хлеб-Сервис», цехом полуфабрикатов ПО «Поиск».

Кроме того, на территории района ведется разработка Борисовского месторождения минеральной воды, начата разработка Березовоярского месторождения.

  - Планировочная организация территории

Комплексной оценкой планировочной структуры Крапивинского муниципального района является планировочная оценка отдельных участков всей территории по комплексу природных и антропогенных факторов с целью размещения основных видов хозяйственной деятельности (агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства), массового отдыха, туризма.

Данное проектное решение базируется на оценке территории, представленной в проекте «Схема территориального планирования Кемеровской области».

Планировочная структура территории основывается на планировочном каркасе.

Основные планировочные оси формируются на базе основных автотранспортных коммуникаций, а именно:

-автодороги меридионального направления областного значения Кемерово-Новокузнецк;

- местной территориальной автодороги Панфилово - пгт. Крапивинский - пгт. Зеленогорск.

Сложившаяся сеть внутрирайонных автодорог местного значения дополняет планировочный каркас, но требует дальнейшего развития и реконструкции.

Функцию наиважнейшего природного элемента планировочного каркаса выполняет петлеобразное русло акватории реки Томь, малозначимая ось расселения и хозяйственного освоения территории, но разделяющая территорию района на две неравнозначные зоны, как по планировочным, так и функциональным признакам.

Река Томь является основой формирования природоохранных и рекреационных территорий.

Опорными пунктами планировочного каркаса являются пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский - опорные центры  системы расселения Крапивинского района, а также с. Барачаты, с. Борисово - подцентры системы расселения, далее - центральные усадьбы кустовых муниципальных поселений.

Местные опорные центры являются организующими узлами сельскохозяйственной и лесозаготовительной деятельности, осуществляющие первичную переработку продукции.

Архитектурно-планировочная структура определяет территориально приоритеты развития не только агропромышленного сектора, стройиндустрии, но и индустрии отдыха, определяет направления внутрирайонных хозяйственных и рекреационных связей.

Функциональное зонирование.

Целью функционального зонирования является разделение территории Крапивинского района на зоны различного функционального назначения, в пределах которых наиболее целесообразно размещены объекты хозяйственной деятельности, зарезервированы площадки и территории для разных видов освоения, установлен определённый режим использования территории.

Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

-урбанизированные (жилая застройка, производственно-коммунальные зоны);

-сельскохозяйственные;

- лесохозяйственные;

- природоохранные, туристско-рекреационные;

- подзоны с особыми условиями использования территории

Урбанизированные зоны.

На территории Крапивинского района определена зона интенсивного хозяйственного освоения, выделяемая на базе средне-заселенных территорий, в основном - в западной части области.

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой населённых пунктов городского и сельского типа. Это территории в границах населенных пунктов, включая промзоны, или отдельно расположенные промзоны.

Элементами урбанизированных зон являются коридоры и площадки инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, газо- и нефтепроводы, аэропорты).

Проектное развитие урбанизированных зон связано с территориальным ростом посёлков, в том числе городского типа, размещением новых производственных объектов, трассировкой транспортных и инженерных коммуникаций.

Природные ограничения:

-затопление пойменных территорий паводками и в следствии распространения крутых склонов с уклонами более 10-15%;

- гидролитогенных (склоновый и поверхностный смыв, оврагообразование, боковая речная эрозия, абразия берегов, заболачивание, зона приостановленного строительства Крапивинского гидроузла), наличие особо охраняемых природных территорий и иных природоохранных ограничений (выделены в отдельную функциональную зону).

Техногенные ограничения:

-территории, занятые скотомогильниками, кладбищами, полигоны ТБО и их СЗЗ.

Историко-культурные ограничения:

- учтены при формировании туристско-рекреационной функциональной зоны.

- наличие памятников археологии, истории и культуры;

Территориально сближенные населенные пункты получают единую планировочную и функциональную организацию (Барачатская подсистема расселения).

Развитие урбанизированных территорий намечено главным образом в корректируемых границах населённых пунктов, в отдельных случаях - на землях сельскохозяйственного назначения, в отдельных случаях – на землях лесного фонда, лесничеств Крапивинского района.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения, основа развития агропромышленного хозяйственного комплекса района, размещены на межселенных территориях, группируются в основном также в западной зоне Крапивинского района, в зоне Межгорной Кузнецкой котловины.

Проектным функциональным зонированием сложившиеся сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) сохраняются, за исключением участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (расширения границ населенных пунктов, строительства дорог и инженерных коммуникаций).

В границы природоохранных территорий сельхозугодья включаются без изъятия из хозяйственного использования и сохраняют свои функции с ограничениями, предусмотренными режимом этой территории.

Природоохранные, туристско-рекреационные зоны;

К данным зонам относятся земли историко-культурного назначения-территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, объекты археологического наследия). Данные зоны на рассматриваемой территории района включают в себя территории, формирующие природно-экологический каркас района и представлены существующими охраняемыми природными территориями

На территории области имеются ареалы расселения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Сибири. Это поселок Новобарачаты, В пределах этих ареалов сохранилась традиционная система ведения хозяйства, связанная с охотой, рыболовством, сбором плодов, кедрового ореха, лекарственных трав, ягод и др.

- В настоящее время эти ареалы не имеют установленных границ и утвержденного статуса ООПТ.

Лечебно–оздоровительные местности и курорты.

В настоящее время на территории Кемеровской области, в том числе и Крапивинского района, нет территорий, имеющих официальный статус курорта. Однако она обладает значительными бальнеологическими, природно-климатическими и ландшафтными ресурсами для создания таких объектов. На территории области имеются месторождения минеральных вод:

- хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-натриевые воды;

- хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды;

- сульфидные воды;

Согласно предварительным заключениям Томского института курортологии и физиотерапии воды подобного типа могут применяться в лечебных целях. Наиболее перспективными в этом плане являются Борисовское. На базе Борисовского месторождения с 1990г. работает санаторий Борисовский.

Зоны биологического заказника (бобровые), территории сосредоточения археологических объектов вдоль акватории реки Томь, водоохранные зоны выделены в зоны с особым комплексом использования, охраны, восстановления.

Проектом определены местоположение и размеры водоохранных зон рек, ручьёв,  иных водоёмов Крапивинского района,. в т.ч. водоохранная зона главной водной артерии района –реки Томь в районе пгт. Крапивинский составляет 200м.

Учитывая богатейший рекреационный потенциал области и наличие множества уникальных природных объектов, проектом предлагается значительное развитие туристско-рекреационной сферы.

Предполагается организация новой туристско-рекреационной зоны – Зеленогорская с опорным центром пгт. Зеленогорский.

Зона наиболее активного освоения туристских маршрутов охватывает прибрежные территории акватории реки Томь и близлежащих населённых пунктов, включая пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, д Салтымаково, Ажендарово. Зона лыжно-роллерной трассы представлена на территории Зеленогорского городского поселения, как опорного центра развития горно-лыжного оздоровительного туризма Крапивинского района.

Спортивно-оздоровительная зона на базе проектируемого конно-спортивного центра, включая комплекс спортивных объектов и  помещений Ипподрома, расположена в д. Кабаново Барачатского сельского поселения.

Предлагается запрещение любой туристско-рекреационной деятельности (за исключением эпизодического маршрутного эколого-познавательного туризма) на территории государственного заповедника «Кузнецкий Алатау» - в соответствии с режимом охраны, установленным законодательством.

Зона Зеленогорская - формируется в среднем течении р. Томь и ее притоков, включая предгорья Алатау до границы заповедника, включая  и часть пригородных территорий г. Кемерово.

Основная специализация зоны – стационарный отдых и кратковременный отдых. В качестве сопутствующей функции рекомендуется организация спортивно-оздоровительного и эколого-познавательного туризма.

Лесохозяйственные зоны.

Лесопокрытые территории в границах Крапивинского района занимают большую его часть.

Проектным функциональным зонированием лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей облесённой территории за исключением защитных лесов и участков, предназначенных для развития градостроительного каркаса (преимущественно – развития жилых зон застроенных территорий). В рамках ландшафтно-рекреационного зонирования проектом предлагаются зоны приоритетного развития лесоэксплуатационной деятельности, то есть допускающих преимущественно экстенсивное лесопользование. При выделении пяти таких  зон учитывались ограничения связанные с необходимостью организации туристско-рекреационных зон, а также задача сохранения ценных участков кедрово-пихтовой тайги среднегорий.

Подзоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической сфере на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- Зоны охраны объекта культурного наследия,

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- Зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий -застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

4.3.  Баланс территории

В настоящее время по данным Федерального агентства Роснедвижимость по состоянию на 01.01.2007г. в Крапивинском  районе сложилась следующая структура земель по целевому назначению.

Таблица № 4.2

| № | Наименование показателей | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли в черте населённых пунктов, входящих в муниципальное образование | 5517,0 | 0,8 |
| 2 | Земли за чертой населённых пунктов | 682706,0 | 99,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.5 | земли сельскохозяйственного назначения | 141770,0 |  |
| 2.7 | земли промышленности, энергетики, транс-порта, связи обороны, безопасности, иного специального назначения | 1214,0 | - |
| 2.8 | земли особо охраняемых территорий | 100,0 | - |
| 2.9 | земли лесного фонда | 520100,0 | - |
| 2.10 | земли водного фонда | 6429,0 | - |
| 2.11 | прочие земли за чертой населённых пунктов | 13093,0 | - |
|  | Итого земель в административных границах, га | 688223,0 | 100 |

Рис. 1 Баланс территории Крапивинского района, га

4.4  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование транспортной системы Крапивинского района, достаточно развит, представлен сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного и трубопроводного транспорта.

Транспортный комплекс области, включая  участки Транссибирской железнодорожной магистрали, отдельные участки федеральной автодорожной сети, а также и основной каркас внутрирайонной сети, трактуется как приоритетный маршрутный комплекс в сообщении между Европой и Азией. Транспортный комплекс включен в проекты ЭСКАТО ООН в качестве продолжения общеевропейского транспортного коридора №2.

Благоприятное транспортно-географическое положение Крапивинского района – в центральной части Кемеровской области, должно стать фактором его перспективного, долговременного экономического развития.

С этой целью на внутрирайонном уровне планируется развитие имеющихся и строительство новых трасс и участков наземных транспортных коммуникаций.

4.4.1. Железнодорожный транспорт

Достаточно развитая сеть железнодорожного транспорта Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги занимает одно из ведущих мест в РФ по объёму грузовых и пассажирских перевозок.

По территории Кемеровской области проходят участки железнодорожных магистралей как широтного, так и меридионального направлений с участками Транссибирской магистрали, Южносибирской магистрали, а также и внутренняя хорошо развитая сеть магистралей общего пользования. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1720 км, из которых свыше 1500км электрифицированы.

Крапивинский район территориально расположен вне зоны расположения железнодорожных транспортных коридоров, но в зоне транспортной доступности до узловых основных железнодорожных станций хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги), - городов Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Расстояние от пгт. Крапивинский до железнодорожной станции

г. Кемерово - около 75 км, до железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий – около 62км (через Панфилово).

Схемой территориального планирования Кемеровской области уделено большое внимание реконструкции Среднесибирской магистрали преимущественного грузопотока из Кузбасса в западные регионы страны. Строительство участка железнодорожной магистрали от станции Артышта в обход г. Гурьевск в Алтайский край, позволяет сократить транспортное плечо и уменьшить грузовую нагрузку меридионального участка Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги в направлении г. Кемерово (ст. Мереть) (преимущественно – уголь и металлургия) из южных районов области.

По аналогии с вышесказанным «Схемой» предлагается строительство новой железнодорожной линии Тяжино - Дубинино - Шарыпово с возможным в перспективе продолжением до г. Ужур (далее - на Абакан).

Уменьшение транспортной нагрузки на участке Среднесибирской железнодорожной магистрали  уменьшит параметры антропогенного воздействия на уникальные природно-охранные территории, экологию и зоны сельскохозяйственного использования Крапивинского района Кемеровской области, в первую очередь – территории Барачатского сельского поселения.

4.4.2  Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Кемеровской области достаточно развита. Основной каркас представлен участком федеральной трассы М-53 «Байкал» с протяжённостью в пределах области – 474 км, территориальными межрегиональными, внутриобластными и местными дорогами.

Транспортный каркас автомобильных дорог  непосредственно территории Крапивинского района представлен участком территориальной трассы областного значения меридионального направления Кемерово – Новокузнецк, реконструируемому в настоящее время по параметрам 1 технической категории.

Протяжённость в границах Крапивинского района составляет - 17.5 км.

В целом, несмотря на достаточно высокий уровень обслуживания и конструктивные характеристики автодорожной сети области, технические параметры дорог местного значения, в том числе и  Крапивинского района, занижены, высок процент дорог с переходным типом покрытия.

В рамках реализации региональной целевой программы «Транспорт» в 2007году был обновлен парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальный заказ по перевозке пассажиров и школьников.

Внутрирайонные пассажироперевозки обеспечивает Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие.

В настоящее время предприятие обслуживает 18 маршрутов (1 городской, 6 пригородных и 11 междугородних).

Протяжённость основной сети автомобильных дорог общего пользования района около 220км, из них, по типу покрытия, - 47%, т.е. 103км составляют дороги с асфальтобетонным (усовершенствованным) покрытием, с гравийным покрытием (переходного типа) - 53%, т.е.117км. Остальные – дороги низшего типа, без покрытия.

Автомобильный парк в целом Кемеровской области активно растёт, прежде всего за счет увеличения парка легковых автомобилей, приобретаемых населением, что увеличивает нагрузку на существующую дорожную сеть. Существующие темпы дорожного строительства не обеспечивают опережающее развитие магистралей к росту автомобильного парка.

В настоящий момент реализуется ряд программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»; (Губернаторская целевая программа), в рамках которой совместными усилиями Министерства транспорта РФ и администрации Кемеровской области реализуются проекты по оптимизации автодорожной инфраструктуры Кемеровской области.

Необходимо часть существующих местных дорог, грунтовых, перевести в категорию «переходного типа» по виду покрытия. А часть дорог с покрытием «переходного типа» (исходя из финансовых резервов ближайших лет) – в категорию дорог с «усовершенствованным капитальным типом покрытия».

Результатом реконструкции станет развитие внутрирайонной маршрутной автобусной сети, организация дополнительных автобусных маршрутов по новым направлениям во внутрирайонном  и областном сообщении,

4.4.3  Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Крапивинского района, в частности Крапивинского городского поселения и Зеленогорского городского поселения, расположенных на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. В настоящее время речной флот не функционирует

Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии развития водного туризма Крапивинского района относящемуся к Притомскому рекреационному району, при условии формирования инфраструктуры туризма как сектора экономического развития района. Увеличение пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки Томи возможно при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

4.4.4  Авиационный транспорт

Жители Крапивинского района используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний .

4.4.4  Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт Кемеровской области представлен пульпопроводом Белово – Новосибирск и сетью магистрального трубопроводного транспорта газо и нефтепродуктов (МТТНП).

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) в Крапивинском районе будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время природный газ с Нижневартовского газонефтеперераба-тывающего завода по магистральному газопроводу Нижневартовск – Парабель – Кузбасс поступает на 7 распределительных станций Кемеровской области в г..Кемерово, г.Новокузнецк, г. Топки, г. Юрга.

Юго - западную окраину Крапивинского района (Барачатское сельское поселение) пересекает 2 ветки существующего магистрального газопровода «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Информации об иных трассах трубопроводного транспорта на территории Крапивинского района Кемеровской области не предоставлено.

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области» (Схема транспортной инфраструктуры) отражено планируемое развитие трубопроводного транспорта. В частности, проектируется на 1-ю очередь строительства ветка нефтепродуктопровода общего направления Анжеро-Судженск – Новокузнецк для обеспечения поставок продукции проектируемых НПЗ области на юг Кузбасса.

Данная ветка будет частично пересекать меридионально Крапивинский район, несколько поселений в его западной части.

«В связи с активным развитием нефтепереработки на территории района представляется нецелесообразным строительство новых межрегиональных продуктопроводов».

4.5  Инженерное оборудование территории района

4.5.1  Инженерная подготовка территории

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи, в 60 км к северо-востоку от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Для всех террас р. Томи и её притоков, особенно для террас высокого комплекса, необходимо отметить сильный размыв поверхности молодой овражно-балочной сети.

Крапивинский район относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р. Быструха и р. Мунгат, а также многочисленными небольшими реками, ручьями и постоянными водотоками логов.

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау. При прохождении паводков 1% -10% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что  приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом реки и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены  среди четвертичных отложений надпойменных террас р. Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам поселений.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот.

Вертикальная планировка.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых районов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением жилых кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30-50 сантиметров.

На заболоченной территории Крапивинского района с. Барачаты, д. Максимово, д. Шевели, п. Березовка проектом предусмотрена подсыпка территории. Повышение территории при минимально возможном объеме насыпного грунта создает на большей части застраиваемой территории плоский рельеф. В этом случае проезжая часть улиц предусматривается с пилообразным продольным профилем. Дальнейшее отведение стоков осуществляется системой ливневой канализации, включающей в себя самотечные коллектора. Территория, отводимая под застройку на этих участках, относится к условно благоприятной.

Водостоки.

Территории населенных пунктов Крапивинского района разбиваются на бассейны стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. На очистку поступает сток с территории бассейнов стока площадью более 20 га, а с бассейнов стока площадью менее 20 га сбрасывается без очистки.

Для защиты водных ресурсов от загрязнения предусматривается строительство очистных сооружений.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Защита от затопления

Часть территории Крапивинского района с. Банново, п. Зеленовский, д. Максимово, д. Шевели, д. Скарюпино, пгт. Крапивинский подвергаются затоплению паводковыми водами. Для их защиты от затопления проектом предусматривается строительство дамб обвалования до незатопляемых отметок:

- с. Банново затапливается в северо-восточной части в пойме р. Банновка. Средняя высота дамбы 1.0м, протяженность 505 пм.

- п. Зеленовский - прибрежная часть вдоль ул. Школьная в пойме р. Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность 1850пм.

- д. Максимово – прибрежная часть вдоль ул. Центральная и ул. Школьная в пойме р. Южная Уньга, протяженность 880 пм.

- д. Шевели – прибрежная часть вдоль ул. Ветеранов, ул. Набережная в пойме р.Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность1220 пм.

- д. Скарюпино – прибрежная часть вдоль ул. Совхозная в пойме р. Северная Уньга. Предусматривается увеличение высоты существующей дамбы обвалования до незатопляемых отметок и строительство новых участков. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженость1850 пм.

- пгт. Крапивинский вдоль ул. Совхозная и ул. Береговая  в пойме р. Томь и р. Быструха. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженность 220 пм.

Берегоукрепление

Для благоустройства застраиваемой территории и защиты берегов от водной и ветровой эрозии предусматривается укрепление берега.

В с. Барачаты на правом берегу Барачатского водохранилища, где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла, предусмотрено берегоукрепление в виде каменной наброски. Крупность камня подбирается таким образом, чтобы исключить возможность размыва укрепляемого откоса.

В д. Долгополово с северной стороны вдоль р. Южная Уньга для защиты автодороги от размыва предусматривается берегоукрепление. Подводные откосы и откосы, находящиеся в зоне переменного уровня, укрепляются за счёт укладки матрацев «Рено» фирмы «MACCAFERRI». Для защиты надводной зоны береговых откосов проектом предусматривается засев травами.

В п. Березовка где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла предусмотрено берегоукрепительные сооружения.

В пгт. Крапивинский река Томь делает крутой поворот и берег (левый) подвержен размыву в период паводков. Для предотвращения размыва предусмотрено крепление берега габионовыми конструкциями.

4.5.2.  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Крапивинского  района  осуществляется из артезианских скважин и водозаборов, расположенных на  реки Томь.

Водоснабжение пгт. Крапивинский

Единой централизованной системы водоснабжения в пгт. Крапивинский  нет.

Водоснабжение  осуществляется за счёт двенадцати артезианских скважин, из двадцати существующих, глубиной бурения от 80 до 170 метров. Эксплуатируемый срок скважин от девяти до пятидесяти пяти лет.

Правобережная часть пгт. Крапивинский снабжается водой из пяти не закольцованных между собой скважин, левобережная часть посёлка из семи не закольцованных между собой скважин. Восемь скважин в данное время выведены из эксплуатации.

Из двенадцати скважин эксплуатируются без павильона одна скважина «Иманская», над одиннадцатью скважинами установлены павильоны, закрытые на замки.

Большая часть скважин расположена в жилой застройке пгт Крапивинский и эксплуатируется без глухого ограждения зоны строгого режима. Эксплуатируется с ограждением зоны строгого режима скважина «ДРСУ» и с частичным ограждением скважина «Рекордная».

Вода из многих скважин не соответствует по химическому составу СаНПиН 2.1.4.10.71.2001г «Вода питьевая», по содержанию железа более 0,3мг/л, аммиака, мутности, цветности, щелочности.

Протяженность водопроводной сети составляет 100,6км, в том числе магистральных 90,4км, общая протяженность ветхих сетей 54,1км, износ сетей составляет 90%. Диаметры  водопроводных сетей от 200 до20 мм, состоят из металла и полиэтилена. Большая часть трубопроводов эксплуатируется более 36лет, в результате чего на металлических трубах появляется коррозия и образуются порывы, в результате которых происходят потери воды и возникает опасность бактериологического загрязнения хозяйственно-питьевой воды.

В настоящее время построено две насосно-фильтровальные станции. Одна для очистки воды из двух скважин, расположенных на северо-западе, другая на юге для четырёх ближайших скважин. Общая производительность насосно-фильтровальных станций составляет 1900 м³/сут.

Водоснабжение пгт. Зеленогорский

В 1976 году была организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га. В его составе входят 23 скважины глубиной 20 м и 6 скважин глубиной 100 м (из них работающих 18 скважин).

Вода из скважин по сборному водоводу подаётся в РЧВ, затем насосами 1-го подъёма по водоводам 1-го подъёма подаётся на площадку 2-го подъёма, где находится -насосно-фильтровальная станция производительностью 5000 м3/сут.

Протяженность водопроводной сети составляет 15,944км.

Зона санитарной охраны первого подъёма и второго подъёма имеет ограждение железобетонным забором высотой 2,5м, круглосуточно охраняется. Береговая часть реки Томь, в санитарной зоне первого подъёма, на расстоянии 800м защищена скальным грунтом для предотвращения подмыва берега.

Остальные поселения Крапивинского района

В остальных поселениях с меньшим количеством жителей  водоснабжение потребителей осуществляется из одиночных артезианских скважин и из шахтных колодцев. Существующая схема подачи воды следующая :

-вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящие сети посёлков и на агропромышленные предприятия. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения..

Всего в Крапивинском районе эксплуатируется 82 артезианские скважины, все данные по ним сведены в таблицу № 4.3.

Данных по химическому составу подземных вод на период проектирования не имеется. Всего по району проложено водопроводных сетей - 287,35 км .

Существующее положение

Таблица № 4.3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Производи-тельность водозабора м³/сут. | Оборудова-ние скважин | Наличие башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крапивинский район, всего | 82( раб.66) | 13671,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Крапивинское гор. пос. | 20(раб.12) | 1900,0 |  |  |
| 2. | Зеленогорский гор. пос. | 23(раб.18) | 7800,00 | ЭЦВ6-10/110 |  |
|  | Итого по сельским поселениям: |  | 3971,0 |  |  |
|  | Банновское сельское поселение | 3 | 72,38 |  |  |
| 3. | село Банново | 2 | 39,5 |  | есть |
| 4. | поселок Михайловский | 1 | 32,88 |  |  |
| 5. | деревня Ивановка | н/д | н/д |  |  |
| 6. | деревня Змеинка | н/д | н/д |  |  |
| 7. | деревня Комаровка | н/д | н/д |  |  |
|  | Барачатское сельское поселение | 7 | 863,0 |  |  |
| 8. | село Барачаты | 2 | 332,0 |  | есть |
| 9. | поселок Красные Ключи | 2 | 332,0 |  | есть |
| 10. | деревня Скарюпино | 1 | 166,0 |  | есть |
| 11. | деревня Кабаново | 2 | 33,0 |  |  |
|  | Борисовское сельское поселение | 5 | 538,0 |  |  |
| 12. | село Борисово | 4 | 450,0 | ЭЦВ6-6,5-8 | есть |
| 13. | деревня Максимово | 1 | 88,0 | ЭЦВ6-6,5-85 | есть |
|  | Зеленовское сельское поселение | 2 | 35,06 |  |  |
| 14. | .поселок Зеленовский | 1 | 17,53 |  | нет |
| 15. | поселок Плотниковский | 1 | 17,53 |  |  |
|  | Каменское сельское поселение | 4 | 472,0 |  |  |
| 16. | село Каменка | 2 | 238,0 |  | есть |
| 17. | село Арсеново | 1 | 117,0 |  | есть |
| 18. | деревня Ключи | 1 | 117,0 |  | есть |
| 19. | село Аило-Атынаково | н/д | н/д |  |  |
| 20. | Салтымаково | н/д | н/д |  |  |
|  | Крапивинское сельское поселение | 5 | 110,6 |  |  |
| 22. | поселок Каменный | 3 | 18,0 |  | нет |
| 23. | село Междугорное | 1 | 52,6 |  | нет |
| 24. | село Поперечное | 1 | 40,0 |  | нет |
|  | Мельковское сельское поселение | 3 | 263,0 |  |  |
| 25. | поселок Перехляй | 3 | 263,0 |  | есть |
| 26. | деревня Бердюгино | н/д | н/д |  |  |
| 27. | поселок Ленинка | н/д | н/д |  |  |
|  | Тарадановское сельское поселение | 4(раб. 2) | 540,0 |  |  |
| 28. | село Тараданово | 4 (раб2) | 432,0 |  | есть |
| 29. | деревня Долгополово | 1 | 108,0 |  | есть |
|  | Шевелевское сельское поселение | 5 | 180,8 |  |  |
| 30. | деревня Шевели | 3 | 132,0 |  | есть |
| 31. | деревня Сарапки | 1 | 3,8 |  | есть |
| 32. | поселок Березовка | 1 | 45,0 |  | есть |
| 33. | Новобарачаты | н/д | н/д |  |  |

Проектные решения.

##### Организация водоснабжения

Целью работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является 100% обеспечение жителей водой питьевого качества.

##### Источники водоснабжения Крапивинского  района

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определяется наличием на территории источника водоснабжения.

Для хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов предлагается использовать подземные воды и поверхностные воды из реки Томь.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения потребителей в населённых пунктах Крапивинского района используются подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам пермских и юрских отложений, залегающих на глубине 80-200м. Мощность водоносных пород в среднем 6-12 м. Дебиты скважин колеблются от 2 до 30 л/сек.

В районе разведано три месторождения подземных вод с утверждёнными запасами.

1. Борисовское месторождение минеральных вод. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №8022 17.02.1978г в количестве 0,04 тыс. м3/сут.

2. Крапивинское месторождение  разведано в период 1978-81г для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Крапивинский. . Запасы утверждены протоколом ГКЗ №496 22.04.1981г в количестве 7,0 тыс. м3/сут.

3. Южно-Уньгинское месторождение разведано в период 1966-68г для хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинска-Кузнецкого. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №5651 09.04.1969г в количестве 31,5 тыс. м3/сут. Качество воды хорошее, благоприятные гидрологические  условия, есть возможность расширения площади участка и увеличения дебита водозабора.

Кроме месторождений с утверждёнными запасами в районе предварительно разведаны 2 участка для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

1. Бунгарапский - для водоснабжения промрайона, разведан в 1974-77 годах.

В пределах Крапивинского района попадает северная часть участка, где подсчитаны прогнозные запасы воды;

2. Северо - Уньгинский участок, который является продолжением Южно-Уньгинского месторождения. Предварительная разведка проведена в 1968-1969 годах для  хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинск-Кузнецкого. Ориентировочный объём запасов подземных вод - 83,95 тыс. м3/сут. Запасы не утверждались.

По данным Новосибирского НПО «Гигиена и профилактика» выполненный в связи с экспертизой проекта Крапивинского водохранилища, верховья реки Томи выше города Новокузнецка являются благоприятными для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, участок от Новокузнецка до Кемерово является ограниченно благоприятным.

Источники водоснабжения пгт. Зеленогорский:

Основным источником водоснабжения является существующий комплекс водоснабжения из поймы реки Томь.

Производительность водозабора составляет 7800 м3/сут, что вполне достаточно для развития посёлка на первую очередь и расчётный срок.

Источники водоснабжения пгт. Крапивинский

Существует два варианта источников водоснабжения посёлка Крапивинский.

Первый вариант от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» (2-е нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи.

Второй вариант-строительство нового водозабора из поймы р. Мунгат в районе села Междугорное.

Проектируемая схема водоснабжения.

Схема подачи воды принята из условий снабжения потребителей водой нужного качества. Вода, используемая на хозяйственно-питьевые нужды населения, для животноводства, должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для потребителей, подключающихся к групповому водопроводу, вода подаётся по водоводу в поселковые системы водоснабжения. Перед подачей проверяется качество воды и, при необходимости, производится обеззараживание.

Система и схема водоснабжения пгт. Крапивинский

В проекте схема подачи воды  принимается по первому варианту: от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» ( 2нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи с подключением к магистральным водоводам между насосными станциями 1-го и 2 -го подъёмов и устройством водоочистных сооружений.

На водоочистных сооружениях предусматривается осветление, фильтрация, обеззараживание воды. Фильтрованная вода поступает в РЧВ чистой воды и далее насосами 2-го подъёма  подаётся в сеть посёлка.

От водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» предусматривается подача воды только для хоз-питьевых нужд населения и промпредприятий с расходом на 1-ю очередь -1169 м³/сут, на расчётный срок. 1380 м³/сут.

Остальные виды водопотребления от существующих насосно-фильтровальных станций.

Система и схема водоснабжения пгт. Зеленогорский:

Схема подачи воды сохраняется прежней, с развитием водопроводной сети.

Система водопровода – объединённая, хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от городской сети водопровода.

В остальных сельских поселениях:

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительности скважин в основном вполне достаточно для развития       на 1-ю очередь и расчётный срок. Уже на  1-ую очередь необходимо если нет, построить в каждом муниципальном образовании водонапорную башню. В баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Строительство станции водоподготовки, если необходимо.

Очистка артезианских скважин.

Недостаток в воде испытывают только в деревне Сарапки, в селе Банново и в посёлке Михайловский.

Здесь необходимо пробурить новые скважины.

Система водоснабжения.

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины в пределах муниципальных образований (населённых пунктов) соединить в единую водопроводную сеть.

Водоснабжение промышленных предприятий.

Водоснабжение промышленных предприятий и животноводческих ферм должно быть организовано от подземных источников - либо из собственных скважин, либо из поселкового водопровода. Всего по району запроектировано 80,5км водопроводных сетей.

Общие расходы воды по Крапивинскому району

Таблица № 4.4

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 5710,9 | 5460,45 |
| 2 | Пожарные расходы | 1577,99 | 1813,54 |
| 3 | Расход воды на пром.предприятия | 1107,81 | 1104,31 |
|  | Итого | 8396,7 | 8378,3 |

4.5.3.  Канализация

Существующее положение

Пгт. Зеленогорский:

В настоящее время централизованная система канализования в пгт. Зеленогорский имеется. Охват населения  централизованной системой канализования в пгт. Зеленогорский-100%.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий подаются на очистные сооружения. На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия и сбросом в реку Томь. Производительность очистных сооружений составляет 10тыс. м3/сут.

Пгт. Крапивинский

В настоящее время централизованная система канализования в пгт. Крапивинский имеется частично . Охват населения  централизованной системой канализования в пгт. Крапивинский -10%.

Схема канализования пгт. Зеленогорский и пгт. .Крапивинский единая.

В остальных поселениях:

В настоящее время централизованная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Проектные предложения по водоотведению населенных пунктов разработаны на основании расчетов численности населения в условиях экономического развития поселения.

Основные направления развития систем водоотведения

К основным направлениям относятся:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

-строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

-строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии, повышение надежности работы систем водоотведения.

Схемы водоотведения

Для населенных пунктов района следует проектировать централизованные системы водоотведения, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

Для поселка городского типа и крупных сел рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков как наиболее целесообразная, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла.

При невозможности строительства централизованной канализации и отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации периодического или постоянного действия:

-для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных про-мышленных предприятий);

-для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

-для групп или отдельных зданий;

-для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Во всех населенных пунктах необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для малых населенных пунктов, жители которых ведут личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

##### Очистные сооружения

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

С целью достижения рыбохозяйственных нормативов при очистке бытовых сточных вод в малых населенных пунктах рекомендуется применять установки, в основу которых положено одновременное биологическое удаление фосфора и азота. При необходимости глубокого удаления фосфора и других загрязнений установки можно дополнять сооружениями физико-химической очистки. Обеззараживание рекомендуется проводить безреагентным способом: облучение ультрафиолетовыми лучами.

Для поселков и административно-бытовых зданий при промышленных предприятиях рекомендуется устанавливать компактные очистные сооружения типа «Биодиск», которые допускают отклонение от производительности на 20-150% от номинальной. На станциях обеспечивается очистка сточных вод до показателей, допускающих их сброс в водоемы рыбохозяйственного значения, а также в небольшие ручьи, речки, непроточные водоемы и в овраги.

##### Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими нормативами.

##### В населенных пунктах, расположенных вдали от естественных водотоков, рекомендуется устраивать выпуски очищенных сточных вод в специально отведенные места по согласованию с контролирующими органами. При наличии болота в непосредственной близости от населенного пункта рекомендуется его использования в качестве приемника очищенных сточных вод. Для организации сброса в болото необходимы мероприятия по высадке специальных растительных культур, способствующих процессу самоочищения в болоте и дополнительные исследования по стоковым характеристикам болот.

##### Мероприятия по организации водоотведения в  населенных пунктах.

Пгт. Крапивинский

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней, с развитием канализационной сети. Для канализования новой застройки в районе улицы 60лет Октября запроектирована КНС №4, подающая стоки в существующую КНС №2.

Существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях.

Пгт. Зеленогорский:

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней с развитием канализационной сети.

По всем остальным муниципальным образованиям

Предлагается создание неполной системы канализации, где это возможно. Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

-по самотечно-напорным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

-очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25-100 м3/сут .

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установку. Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку. Подсушивание осадка - на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

##### Организация водоотведения от промышленных предприятий

Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

Для производственных стоков от животноводческих комплексов предусматриваются  навозохранилища, емкости которых рассматриваются на годовой запас с последующим использованием в качестве удобрений.

С учетом возрастающего дефицита и спроса  на земельные участки целесообразно к концу расчетного срока перейти к замене полей фильтрации, занимающих нерационально большие площади, к биологическим очистным сооружениям более компактным и совершенным. Всего по району запроектировано 16,5 км канализационных сетей.

4.5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время источниками теплоснабжения Крапивинского района являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания. По состоянию на 2010г. в Крапивинском районе работают 32 котельные.

Общая тепловая мощность муниципальных, ведомственных отопительных и отопительно-производственных котельных составляет 105,03МВт (90,31Гкал/час).

Тепло в жилых и общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение практически отсутствуют). В котельных используется, в основном, твердое топливо - дрова, уголь. В котельных установлены как современные котлоагрегаты, так и котлы устаревших конструкций с низким коэффициентом полезного действия. В большинстве котельных отсутствуют системы водоподготовки и приборы учета тепловой энергии.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Основными проблемами существующих систем теплоснабжения являются:

- физический износ всех элементов систем централизованного теплоснабжения (зданий котельных, оборудования, наружных тепловых сетей, зданий и систем отопления потребителей);

- отсутствие автоматизированных систем качественного регулирования подачи тепла потребителям, исходя из нормативных температурных условий в помещениях;

- низкая эффективность производства и передачи тепловой энергии из-за низкой загрузки котельного оборудования и использования топлива низкого качества;

- значительные выбросы вредных продуктов сгорания твердого и жидкого топлива;

- высокая стоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей в районе ориентировочно составляет 35,4 км.

Существующие промышленные предприятия снабжаются тепловой энергией от собственных котельных, работающих на твердом топливе.

Проектное решение.

Общая тепловая нагрузка  по жилому фонду, объектам соцкультбыта Крапивинского района на I очередь строительства составит 72,282 МВт (62,151 Гкал/час), на расчетный срок строительства – 88,506 МВт (76,101 Гкал/час).

Обеспечение тепловой энергией потребителей Крапивинского района на I очередь и расчетный срок строительства предполагается следующим образом:

- предприятия и учреждения обслуживания, жилые дома (сохраняемые и проектируемые), подключенные к централизованным источникам теплоснабжения – от существующих реконструируемых и новых котельных, работающих на твердом топливе;

-   малоэтажная застройка - от индивидуальных теплогенераторов;

- промышленные предприятия (существующие и проектируемые) – от собственных котельных на твердом топливе;

Тепловую энергию намечается использовать не только для отопления, а также на горячее водоснабжение жилых домов, вентиляцию и горячее водоснабжение учреждений обслуживания.

Строительство тепловых сетей от реконструируемых и проектируемых котельных к проектируемым потребителям тепла предполагается вести с использованием современных технологий и материалов.

Конкретными направлениями развития энергетического комплекса района должны стать:

- реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий;

- повышение энергоэффективности строящихся зданий в комплексе с ресурсо-энергосберегающими мероприятиями, использование на этапе проектирования жилых и общественных зданий высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем;

- реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки населенных пунктов Крапивинского района осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов. Проектируемые объекты бюджетных  учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях. Котельные, расположенные в отдельно стоящих зданиях, предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

4.5.5.  Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время  газоснабжение Крапивинского района осуществляется на базе сжиженного газа. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Большая часть населенных пунктов района использует сжиженный газ на приготовление пищи и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется, хотя район пересекает магистральный газопровод «Омск - Новосибирск – Кузбасс», проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год

По мере развития распределительных газопроводов топливо потребляющие установки потребителей и населения Крапивинского района подлежат переводу на природный газ.

Проектное решение.

В связи со значительной удаленностью поселений Крапивинского района от магистральных газопроводов природного газа, газоснабжение населенных пунктов на I очередь строительства и расчетный срок будет осуществляться на базе сжиженного газа. Теплотворная способность сжиженного газа составляет 22000 ккал/м3.

Общая годовая потребность сжиженного газа на I очередь строительства  (население) для газифицируемых населенных пунктов Крапивинского района ориентировочно составит 1096,2 тыс. м3/год.

Общая годовая потребность сжиженного газа на расчетный срок строительства  (население) для газифицируемых населенных пунктов Крапивинского района составит 1539,1 тыс. м3/год.

Развитие газификации населенных пунктов района на базе сжиженного и природного газов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

4.5.6.  Электроснабжение

Электроснабжение Крапивинского района Кемеровской области в составе «Схемы территориальной планировки» выполнено на 2027 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2017 г. Исходный год принят на момент обследования – 2007 г.

Схема разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения района.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение потребителей Крапивинского района осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская» через ПС «.Трифоновская».

Распределение электроэнергии осуществляется непосредственно с шин подстанций Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС". Линии 35-110 кВ, воздушные.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная электрическая нагрузка потребителей района, – 27,86 т.кВт, годовое потребление электроэнергии – 94,71 Млн. кВт.час.

Проектное решение.

Электроснабжение населённых пунктов района, как и в настоящее время, будет осуществляться от существующих подстанции 110-35/10 кВ. На подстанциях «Пионерная» и «Крапивинская» предусматривается установка трансформаторов 2х16 МВА взамен существующих, на подстанциях «Панфиловская» и «Плотниковская» устанавливаются трансформаторы 2х10 МВА и на подстанциях «Шевелёвская» и «Борисовская» – 2х6,3 МВА. На подстанции «Трифоновская», от которой запитаны подстанции 35-110 кВ Крапивинского района, устанавливаются трансформаторы 2х25 МВА. Одновременно выполяется  реконструкция РУ-110-35 и РУ-10 кВ. Подстанции «Тарадановская» и «Водозабор» сохраняются без изменений.

В населённых пунктах строятся новые и реконструируются существующие ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ.

Кроме того, в составе проекта не рассматривается строительство Крапивинской ГЭС и ЛЭП-500 кВ, осуществляемое филиалом ОАО «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго – РЭС» и законсервированных в настоящее время.

4.5.7.  Системы связи. Радиотрансляционные сети

Существующее положение.

Система связи Крапивинского  района в настоящее время представлена сетью АТС различных емкостей, расположенных в населенных пунктах.

По данным Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» в эксплуатации числится 16 телефонных станций сети общего пользования. Общая монтированная емкость составляет 3984 номера.

Телефонная станция «МС-240» является базовой станцией всех существующих АТС Крапивинского района.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизи-онных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов.

Проектные предложения.

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в населенных пунктах, а также коэффициент семейности и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон в 1 квартире.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле и в существующей кабельной канализации до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов. Вследствие этого, для каждого населенного пункта должны находиться свои специфичные варианты обеспечения телефонной связью абонентов. Для наиболее удаленных малонаселенных сел наиболее финансово оправдано использование систем радиодоступа стандарта DECT.

Для полного и качественного обеспечения потребностей в услугах местной, междугородней и международной телефонной связи предусмотреть модернизацию оборудования телефонных станций с переходом на цифровое оборудование и оптические кабели; обеспечить развитие и расширение сетей мобильной связи, продвижение новых услуг связи: Internet, IP-телефония, услуги интеллектуальной сети.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской местности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

Для реализации данных требований, особенно удаленных поселений, важны совместные усилия по внедрению современных систем связи (спутниковой) коммерческих и административных структур.

4.5.8.  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  населенного  пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. САНПиН 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно–бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования и места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

Продолжительность солнечного сияния изменяется по территории в значительных пределах от 1700 до 2190 час. Эти колебания обусловлены наличием гор. Наибольшая продолжительность солнечного сияния приходится на вегетационный период с максимумом 250-295 час, в июне, что соответствует примерно половине возможной продолжительности дня, которая в теплый период возрастает от 13 часов в апреле до 17 часов в июне. В течение года преобладает ясное небо (0-2 балла), причем в теплое время года ясное – 46-65%, пасмурное (8-10 баллов) – 25-35%. Число ясных дней по нижней облачности за год составляет 136-155, за теплый период (май-сентябрь) – 60-80

По агроклиматическому районированию Крапивинский район входит в подрайон – умеренно прохладный, увлажненный. Переход температур через +50 начинается во второй декаде апреля, число дней составляет 154, сумма температур -21190, а с температурой выше 100 – 116 дням (сумма положительных температур 1600-18000). Средняя продолжительность безморозного периода 124 дня, а продолжительность вегетативного периода – 154 дня. Годовое количество осадков 450-553 мм, за вегетационный период 230-290 мм, гидротермический коэффициент (Гтк) равен 1,6-. Заморозки весной в основном прекращаются 27 мая, осенью наступают 9 сентября.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 600 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм. В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м. Глубина промерзания суглинистых грунтов – 2,20м, для супесей, мелких и пылеватых песков – 2,65м, для крупнообломочных грунтов – 2,92м.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 72%, в январе – 82%.

В районе господствующими ветрами являются южные, юго-западные. Наиболее чётко это выражено в зимний период (85-90%). Летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и северо-восточных ветров (30-35%). Ветры наиболее интенсивны в конце осени и начале зимы, сравнительно тихим временем года является лето. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. В году бывает, в среднем, 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

В целом Крапивинский район находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление. Продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток.

5.1. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 0,953 тыс. т, в том числе твердых веществ – 0,311 тыс. т, серы диоксида – 0,071 тыс. т, углерода оксида – 0,404 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид азота) – 0,139 тыс. т, ЛОС – 0,005 тыс. т, прочих газообразных и жидких – 0,023 тыс. т.

Крапивинский район занимает 9-е место среди районов Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

Доля вклада Крапивинского района в загрязнение атмосферного воздуха области в 2011 году составила 0,07 %.

Рис. 5.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

в границах административных территорий

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2011 год представило 10 предприятий района.

Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 5.1 и на рис. 5.2.

Таблица 5.1

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса выбросов ЗВ, тыс. т | 1,193 | 1,161 | 1,326 | 0,853 | 0,953 |

Рис. 5.2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т

В целом за последние пять лет произошло уменьшение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 0,240 тыс., но по сравнению с 2010 годом выбросы загрязняющих веществ увеличились на 0,100 тыс. т.

Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2011 год представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от стационарных источников в 2011 году, тыс. т

| Наименование загрязняющего вещества | Масса выбросов ЗВ, тыс. т |
| --- | --- |
| Всего, в том числе: | 0,953 |
| Твердые | 0,311 |
| Газообразные и жидкие, всего, из них: | 0,642 |
| серы диоксид | 0,071 |
| углерода оксид | 0,404 |
| азота оксиды (в пересчете на диоксид азота) | 0,139 |
| углеводороды (без ЛОС) | - |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,005 |
| прочие газообразные и жидкие | 0,023 |

Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферу составляют оксид углерода – 42,39 %, азота оксиды (в пересчете на диоксид азота) – 14,59 %, пыль неорганическая (SiO2 20-70%) – 12,28 %. (таблица 5.3)

Таблица 5.3

Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году

| Наименование загрязняющего вещества | Масса выбросов ЗВ, тыс. т | Доля вклада в общую массу выброса ЗВ, % |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 0,953 | 100,00 |
| углерода оксид | 0,404 | 42,39 |
| азота оксиды (в пересчете на диоксид азота) | 0,139 | 14,59 |
| пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0,117 | 12,28 |
| зола углей (20 %<SiO2<70 %) | 0,075 | 7,87 |
| серы диоксид | 0,071 | 7,45 |
| углерод (сажа) | 0,061 | 6,40 |
| пыль неорганическая (SiO2<20 %) | 0,058 | 6,09 |
| азота оксид | 0,023 | 2,41 |
| прочие вещества | 0,005 | 0,52 |

Сведения об антропогенной нагрузке по количеству загрязняющих веществ на одного жителя Кемеровской области в 2011 году представлены на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Антропогенная нагрузка на одного жителя Кемеровской области в 2011 году

Выбросы загрязняющих вещетв от стационарных источников в Крапивинском районе в 2011году составили 0,953 тыс. т, при численности населения (на 31.12.2011) 24,449   тыс.чел, антропогенная нагрузка составила 38,98  кг/чел

5.2. Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов.

Крапивинский район относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками – р.Быструха и р. Мунгат, а также многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов.

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

Современный режим Томи придаёт ей горный характер, выражающийся в быстром течении, массовом развитии мелей и перекатов, в непостоянстве уровня вод.

Скорость течения реки на разных участках не одинакова: там, где долина сужается – течение быстрое, появляется много порогов, перекатов, где долина широкая – течение медленное.

В пределах описываемого района Томь течёт преимущественно в меридиональном направлении, меняя его на северо-западное у пгт Крапивинского.

Долина реки на исследуемом участке имеет ассиметричные склоны: левый берег более высокий, а правый – пологий, местами террасированный.

Площадь водосбора в районе пгт Крапивинского составляет 42600 км2, расстояние от устья – 370км, ширина русла – 300-575м. Глубина в межень до 4,5м, скорость течения – 0,9-1,0 м/сек., в паводок – до 3 м/сек.

Питание реки смешанное: снеговое – 70-78%, дождевое – до 10% и подземное – 15-18%.

Подъем уровня происходит в середине апреля, вскрытие между 17 апреля – 15 мая. К июлю наступает летняя межень, режим которой иногда нарушается летними дождями. Наиболее значительные дождевые паводки наблюдаются в сентябре – октябре. В ноябре наступает осенний подъем, который переходит в зимнюю межень. Замерзание реки происходит между 16 октября и 21 ноября. Толщина льда – 1-1,5м.

Основная масса стока проходит с апреля по октябрь в периоды весенне-летнего половодья и летне-осенней межени. При прохождении паводков 1% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

По данным Каталога отметок наивысших уровней воды рек и озёр СССР:

- отметка нуля графика водомерного поста  – 128,40м БС;

- наивысший уровень за период наблюдений – 954см;

- средний из наивысших уровней – 741см;

- наивысшие уровни различной обеспеченности: 1% – 1010см; 2% – 973см; 4% – 930см; 10% – 870см;

- уровень выхода воды на пойму – 700см;

- наинизший наблюдённый уровень периода открытого русла – 64см.

Расходы воды в год (95% обеспеченности) в створе птг Крапивинский – 55,4 м3/с, максимальный весенний расход достигает 6400 м3/с.

Река Томь по природным свойствам воды может быть поставлена в один ряд с уникальными пресными водоемами. Вода не имеет привкусов и окраски, большую часть года прозрачна, мало минерализована, имеет низкую жесткость и благоприятный микроэлементный состав, за исключением недостаточного содержания фтора. Эти свойства сохраняются на участке от верховья Томи до Мысков, в остальной части качественный состав изменяется в результате поступления сточных вод. Многолетний сброс загрязнённых сточных вод свёл до минимума самоочищающуюся способность реки. Томь в районе пгт Крапивинского загрязнена так же, как в створах контроля ниже крупнейших городов области, а в отдельные годы качество воды оказывалось самым низким на этом участке Томи.

Именно с целью улучшения качественного состава воды, а также снятия напряжённости с водоснабжением населения крупных городов, на реке Томи в предыдущие годы начато строительство Крапивинского  водохранилища объёмом 11,7 км3 с гидроэлектростанцией установленной мощностью 300 тыс. кВт при годовой производительности 1,9 млрд. кВт часов электроэнергии. В настоящее время строительство законсервировано. Данные на 2011год о возможном продолжении строительства отсутствуют.

Река Мунгат – левобережный приток реки Томи. Русло р. Мунгат извилистое, ширина в устье до 25м, глубина до 2м. Скорость течения в межень 0,2-0,4 м/сек.

Река Быструха – левобережный приток реки Томи. Русло извилистое, ширина в среднем 10-15м. Скорость течения 0,1 м/сек. Река Быструха имеет широкую пойму, которая разделяет территорию посёлка на две относительно равные части.

Общие сведения о состоянии рТомь,  приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕК

| Река | Расстояние от устья (км) | Объем стока (км3) | Средняя ширина (м) | Средняя глубина (м) | Скорость течения (м/с) | Минимальный среднемесячный расход воды в год расчетной обеспеченности (м3/с) | Категория реки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в летний период | в зимний период |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 75% | 95% | 95% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Томь | Створ пгт..Крапивинский | 20,90 | 89,0 | 1,20 | 0,7 | - | 77,0 | - | Рыб.-хоз. |  |

Характерными загрязняющими веществами рек Кемеровской области являются: нефтепродукты, фенолы, соединения азота, железа, меди, цинка, марганца, взвешенные вещества, органические соединения по показателям ХПК (химическое потребление кислорода) и БПК5 (биохимическое потребление кислорода).

Река Томь и ее притоки: Уса, Мрассу, Мундыбаш, Кондома, Аба, Ускат, Средняя Терсь, Искитимка. Реки бассейна р. Томь загрязняются сточными водами предприятий горнодобывающей, топливно-энергетической, металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.

Характерными загрязняющими веществами являются: нефтепродукты, фенолы, соединения азота, легко окисляемые органические соединения, соединения железа, в отдельных створах – марганец, медь и цинк.

Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в р. Томь по сравнению с 2010 годом уменьшились и составили от 1,0 ПДК на участке – выше г. Кемерово до 1,8 ПДК – п.г.т. Крапивинский, с. Поломошное.

В разовых пробах максимальная концентрация нефтепродуктов зарегистрирована в створе выше г. Новокузнецк – 6,2 ПДК.

Фенолами р. Томь загрязнена в пределах ПДК, максимальная концентрация в разовых пробах зарегистрирована ниже г. Новокузнецка (с. Славино) – 10 ПДК.

Соединениями азота нитритного загрязнены створы ниже г. Новокузнецк (с. Славино), пгт. Крапивинский и в черте с. Поломошное – среднегодовые концентрации составили 3,2-1, 5-1,2 ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации азота аммонийного превысили ПДК в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) – 1,8 ПДК. В остальных створах контроля среднегодовые концентрации соединений азота не достигли своих ПДК.

В разовых пробах максимальная концентрация азота аммонийного зарегистрирована в створе с. Славино и составили 2,9 ПДК, азота нитритного в створах с. Славино и пгт. Крапивинский – 4,6-4,7 ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации легко окисляемых органических веществ по показателю БПК5 превысили ПДК в створах ниже г. Новокузнецк (с. Славино), п.г.т. Крапивинский и с. Поломошное в пределах 1,1 –1,5 раза.

В разовых пробах максимальная концентрация органических соединений по показателю ХПК и БПК5 отмечалась в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) – 1,6-4,0 ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации железа общего на всем контролируемом участке р. Томь составили 1,2 – 4,2 ПДК. В разовых пробах самая высокая концентрация железа общего (16,6 ПДК) отмечалась в створе п.г.т. Крапивинский.

Среднегодовые концентрации марганца не превысили ПДК. В разовых пробах максимальная концентрация марганца зарегистрирована в створе с. Поломошное – 5 ПДК.

Среднегодовые концентрации меди превысили ПДК в створах: выше г. Междуреченск, выше/ниже г. Новокузнецк, пгт. Крапивинский в пределах от 1 до 2,3 ПДК. В разовых пробах максимальная концентрация меди зарегистрирована в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) – 12 ПДК.

В р. Томь в течение зимы зарегистрировано 2 случая теплового загрязнения воды +40 С (01.02.2011) и +7,00 С (14.02.2011).

В течение года проводилось биотестирование проб воды р. Томь, отобранных в двух створах г. Кемерово (пос. Металлплощадка, д. Подъяково). В течение года исследовалось 22 пробы воды, острой токсичности не выявлено.

Качество воды в р. Томь по обобщенному показателю УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) по сравнению с 2010 годом ухудшилось в створе ниже города Новокузнецка (с. Славино). В 2011 году вода характеризуется  «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,63).

В створе п.г.т. Крапивинский вода сохраняется «очень загрязненная», УКИЗВ = 3,35; в районе г. Кемерово (пос. Металлплощадка, д. Верхотомка, д. Подъяково) вода сохраняется как «слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,42/1, 63/1, 63 соответственно.

Наиболее загрязненным в 2011 году на контролируемом участке р. Томь сохраняется створ ниже г. Новокузнецка (с. Славино).

Кислородный режим реки в течение всего года был удовлетворительный.

Значительное влияние на качество воды р. Томь оказывают ее притоки. В 2011 году наиболее загрязненным притокам р. Томь является р. Аба.

Средние величины химического состава вод в реке Томь, в створе «Крапивинский водозабор» расположенном в створе с. Крапивино за 2007г. приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2

характеристика СОСТАВА И СВОЙСТВ ВОДЫ РЕКИ ТОМЬ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | показатели | единица измерения | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | мг О2/л | 2,56 |  |
| 2. | Химическая потребность в кислороде (ХПК) | мг О2/л | 19,4 |  |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/л | 7,05 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | 5,12 |  |
| 5. | Водородный показатель (pH) | - | 7,0 |  |
| 6. | Максимальная температура водного объекта | 0C | 22 |  |
| 7 | Концентрация растворенного кислорода |  |  |  |
|  | после установления ледяного покрова | мг О2/л | 10,7 |  |
|  | летом | -"- | 8,8 |  |
| 8. | Цветность (по шкале) | град. | 32,28 |  |
| 9. | Запах | балл | 0 |  |
| 10. | Общая минерализация | мг/л | 106,75 |  |
| 11. | Жесткость общая | мг-экв/л | 1,48 |  |
| 12. | Азот аммонийный | мг/л | 0,28 |  |
| 13. | Нитриты (по №) | мг/л | 0,007 |  |
| 14. | Нитраты | мг/л | 1,58 |  |
| 15. | Хлориды | мг/л | 3,42 |  |
| 16. | Сульфаты | мг/л | 13,12 |  |
| 17. | Нефтепродукты | мг/л | 0,1 |  |
| 18. | Поверхностно-активные вещества и т.д. | мг/л | 0,0123 |  |
| 19. | Фосфаты | мг/л | 0 | 0,011мг/л в 2008г. |
| 20. | Фенолы летучие | мг/л | 0,0005 |  |
| 21. | Железо общее | мг/л | 0,22 |  |
| 22. | Медь | мг/л | 0,0016 |  |
| 23. | Цинк | мг/л | 0 | 0,018 мг/л в 2008г. |
| 24. | Хром VI | мг/л | 0,007 |  |
| 25. | Фториды | мг/л | 0,01428 |  |
| 26 | Никель | мг/л | 0,0245 |  |
| 27 | Мышьяк | мг/л | 0,00075 |  |
| 28 | Формальдегиды | мг/л | 0,00625 |  |

Оценка уровня загрязнения р.Томь, с указанием перечня основных загрязняющих веществ в воде, класс их опасности и концентрация в зависимости от времени года  за 2007год приведена в таблице 5.2.3

Таблица 5.2.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ РЕК ТОМЬ

| Наимено-вание водного объекта (водоема, реки) | Местоположение контрольного створа (расстояние от устья, координаты на карте) | Минимальный среднемесячный расход в год расчетной обеспеченности, (95%) (м3/сек) | Количество взвешенных веществ (наносов) (мг/л) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ (мг/л) | ПДК загрязняю-щих веществ (мг/л) | Источник загрязнения (водопользователь, выпуски сточных вод и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | летом | зимой | летом | зимой |  | летом | зимой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Томь | Створ пгт.Крапивинский | 77,0 |  | 6,3 | 5,3 | Запах | 0 | 0 | <2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Мутность | 2,9 | 0,87 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | 33,0 | 16,0 | <35 |  |
|  |  |  |  |  |  | рН | 7 | 7 | 6,5-8,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Щелочность | 1,6 | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость | 2,5 | 1,2 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фтор | 0,165 | 0,086 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Железо общее | 0,19 | 0,18 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 0,26 | 0,24 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот нитритов | 0,005 | 0,002 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот нитратов | 1,4 | 3,1 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Хлориды | 2,6 | 5,2 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 11,0 | 16,0 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая | 1,72 | 1,98 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Медь | 0,0 | 0,003 | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  | Никель | 0,028 | 0,028 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Хром VI | 0,008 | 0,004 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегиды | 0,005 | 0 | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток | 116 | 139 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворенный кислород | 8,8 | 10,7 | >4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | БПК | 3 | 2,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | АПАВ | 0,0123 | 0,0082 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Фенол | 0,001 | 0 | 0,001 |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПК | 18,4 | 17,8 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,2 | 0 | 0,3 |  |

Воды р.Томь подвержены сильному загрязнению и в полной мере на хозяйственно-питьевое водоснабжение могут быть использованы только при условии глубокой очистки.

Водоснабжение Крапивинского района в основном обеспечивается из подземных водоисточников.

Характеристика качества подземных вод (см. приложение) представлена в таблице  5.2.4.

Таблица 5.2.4

характеристика УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

| Местоположение запасов подземных вод (координаты) | Глубина водоносного горизонта (м) | Мощность водоносного горизонта (м) | Год | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ (мг/л) | Площадь загрязне-ния (м2) | ПДК загрязняющих веществ (мг/л) | Степень загрязне-ния* (превышение ПДК) | Источник загрязне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Ключи |  |  | 2012 | СПАВ | 0,015 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0005 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Свинец | 0,0011 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кадмий | <0,0001 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Никель | <0,001 |  | 0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алюминий | 0,02 |  | 0,2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бор | 0,094 ±0,024 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хром | 0,025 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цианиды | 0,01 |  | 0,035 | <1 |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | 0,005 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Молибден | 0,0025 |  | 0,07 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,003 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ртуть | <0,00005 |  | 0,0005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Селен | <0,003 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,017± 0,006 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | ДДТ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алдрин | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гептахлор | <0,00002 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | 2,4-Д кислота | <0,0002 |  | 0,0002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цинк | 0,023± 0,006 |  | 1,0 | <1 |  |
| С. Каменка |  |  | 2012 | СПАВ | <0,015 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0003 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Свинец | <0,001 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кадмий | <0,0001 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Никель | <0,001 |  | 0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алюминий | <0,02 |  | 0,2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бор | 0,075± 0,019 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хром | <0,025 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цианиды | <0,01 |  | 0,035 | <1 |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | <0,005 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Молибден | <0,0025 |  | 0,07 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сероводород | <0,002 |  | 0,003 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ртуть | <0,00005 |  | 0,0005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Селен | <0,003 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,017± 0,006 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | ДДТ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алдрин | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гептахлор | <0,00002 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | 2,4-Д кислота | <0,0002 |  | 0,0002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цинк | 0,024± 0,006 |  | 1,0 | <1 |  |
| С. Арсеново |  |  | 2012 | СПАВ | <0,015 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фенол | <0,0005 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Свинец | 0,0039± 0,0016 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кадмий | <0,0001 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Никель | <0,001 |  | 0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алюминий | <0,02 |  | 0,2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бор | 0,079± 0,020 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хром | <0,025 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цианиды | <0,01 |  | 0,035 | <1 |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | <0,005 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Молибден | <0,0025 |  | 0,07 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сероводород | <0,002 |  | 0,003 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ртуть | <0,00005 |  | 0,0005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Селен | <0,003 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,019± 0,007 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | ДДТ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алдрин | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гептахлор | <0,00002 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | 2,4-Д кислота | <0,0002 |  | 0,0002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цинк | <0,001 |  | 1,0 | <1 |  |
| пгт. Зеленогорский |  |  | 2012 | СПАВ | <0,025 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0006± 0,0002 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Свинец | 0,0010± 0,0004 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кадмий | <0,0001 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Никель | <0,001 |  | 0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алюминий | <0,02 |  | 0,2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бор | 0,21± 0,050 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хром | <0,025 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цианиды | <0,01 |  | 0,035 | <1 |  |
|  |  |  |  | Мышьяк | <0,005 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Молибден | <0,0025 |  | 0,07 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сероводород | <0,002 |  | 0,003 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ртуть | <0,00005 |  | 0,0005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Селен | <0,003 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,0057± 0,0028 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | ДДТ | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гексахлорбензол | <0,0001 |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Алдрин | <0,0001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гептахлор | <0,00002 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | 2,4-Д кислота | <0,0002 |  | 0,0002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлороформ | <0,001 |  | 0,06 | <1 |  |
|  |  |  |  | Четыреххлористый углерод | <0,001 |  | 0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бромдихлорметан | <0,001 |  | 0,03 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлордибромметан | <0,001 |  | 0,03 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлористый метилен | <0,001 |  | 0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Трихлорэтилен | <0,001 |  | 0,005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Тетрахлорэтилен | <0,001 |  | 0,005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цинк | <0,001 |  | 1,0 | <1 |  |
| п. Зеленовский |  |  | 2012 | Запах при 200С | 0 |  | <2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Запах при 600С | 1 |  | <2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Мутность | 2,93± 0,15 |  | 1,5 | 1,95 |  |
|  |  |  |  | Привкус | 1б |  | 2 | - |  |
|  |  |  |  | Цветность | 17,5± 0,87 |  | 20 | <1 |  |
|  |  |  |  | рН | 6,41 |  | 6,0-9,0 | <1 |  |
|  |  |  |  | Щелочность | 9,3 |  | Не норм. |  |  |
|  |  |  |  | Окисляемость | 1,6 |  | 5,0 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фториды | 0,5±0,04 |  | 1,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ион аммония | 2,98± 0,16 |  | 1,5 | 1,98 |  |
|  |  |  |  | Нитрит ион | 0,028± 0,01 |  | 3,3 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нитрат ион | 1,5±0,15 |  | 45 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлориды | 45,0±2,3 |  | 350 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сульфаты | 10,8±1,1 |  | 500 | <1 |  |
|  |  |  |  | Жесткость общая | 5,0 |  | 7,0 | <1 |  |
|  |  |  |  | Марганец | 0,03±0,01 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кальций | 60,12 |  | Не норм. |  |  |
|  |  |  |  | Магний | 24,3 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | Железо | 0,61± 0,06 |  | 0,3 | 2,03 |  |
|  |  |  |  | Медь | 0,04± 0,01 |  | 1,0 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сухой остаток | 558,4± 14,5 |  | 1000 | <1 |  |
|  |  |  |  | СПАВ | <0,015 |  | 0,5 | <1 |  |
| пгт Крапивинский |  |  | 2012 | Мышьяк | <0,005 |  | 0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хром | <0,025 |  | 0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бор | 1,0±0,2 |  | 0,5 | 2 |  |
|  |  |  |  | Алюминий | <0,02 |  | 0,2 | <1 |  |
|  |  |  |  | Сероводород | <0,002 |  | 0,003 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цианиды | <0,01 |  | 0,035 | <1 |  |
|  |  |  |  | Молибден | <0,0025 |  | 0,07 | <1 |  |
|  |  |  |  | СПАВ | <0,015 |  | 0,5 | <1 |  |
|  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,015± 0,005 |  | 0,1 | <1 |  |
|  |  |  |  | Фенол | <0,0005 |  | 0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ | <0,0001 |  | <0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | ДДТ | <0,0001 |  | <0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гексахлорбензол | <0,0001 |  | <0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Алдрин | <0,0001 |  | <0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Гептахлор | <0,00002 |  | <0,05 | <1 |  |
|  |  |  |  | 2,4-Д кислота | <0,0002 |  | <0,0002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Цинк | 0,058± 0,015 |  | <1,0 | <1 |  |
|  |  |  |  | Свинец | 0,0014± 0,0006 |  | <0,01 | <1 |  |
|  |  |  |  | Кадмий | <0,0001 |  | <0,001 | <1 |  |
|  |  |  |  | Никель | <0,001 |  | <0,02 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлороформ | <0,001 |  | <0,06 | <1 |  |
|  |  |  |  | Четыреххлористый углерод | <0,001 |  | <0,002 | <1 |  |
|  |  |  |  | Бромдихлорметан | <0,001 |  | <0,03 | <1 |  |
|  |  |  |  | Хлордибромметан | <0,001 |  | <0,03 | <1 |  |
|  |  |  |  | Ртуть | <0,00005 |  | 0,0005 | <1 |  |
|  |  |  |  | Селен | <0,003 |  | 0,01 | <1 |  |

Примечание: 	представленные пробы воды по всем исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исключение:

1. в пробах воды пгт. Крапивинский, НФС перед подачей в распределительную сеть – превышение ПДК по Бору в 2 раза.

2. в пробах воды в скважине п.Зеленовский – превышение ПДК по железу – 2 ,03раза, иону аммония – 1,98, мутность – 1,95ПДК

5.3.  Оценка существующего состояния территории и геологической среды

Оценка существующего состояния территории и геологической среды отражает инженерно-геологические и гидрогеологические условия района, характер проявления опасных экзогенных процессов, почвенные условия, виды и формы существующего техногенного воздействия на территорию, характер землепользования и другие характеристики.

Орографические особенности территории имеют важное значение при формировании климата. Характер рельефа влияет на атмосферу (определяют скорость движения воздушных масс), гидросферу (характер и конфигурацию гидрографической сети), распространение почвенных разновидностей.

Рельеф является основным фактором, который определяет размещение населенных пунктов и ведение хозяйственной деятельности.

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи. в 60 км к северо-востоку от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины, которая расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и балок. Долины рек (Томь, Иня и их притоки) хорошо разработаны и имеют ширину от 5 до 20 км, глубоко врезаны в коренные породы. Отметки водоразделов в южной части котловины составляют 500-550м, в центре снижаются до 300-350м, на севере до 200-250м. Самым низким местом котловины является долина реки Томи с отметками поймы 100-120м. Отдельные вершины кряжей, расположенных в котловине, достигают высот 500-700м.

В долине главной реки Томи развито семь надпойменных террас и пойма. Уступы террас, особенно верхних, обычно сглажены, в результате чего в ряде мест на десятки километров тянутся ровные, пологие пространства. Водоразделы слабо возвышаются над верхними террасами.

Территория восточной окраины Кузбасса в целом представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину, поднимающуюся на 250-400 м над уровнем моря. Наблюдается общий пологий наклон по направлению с юга, юго-востока на северо-запад.

Однообразный равнинный ландшафт нарушается к югу от посёлка Крапивинский очерченными грядами высоких холмов, вытянутых в широтном направлении. Возвышенности эти, известные под названием Салтымаковского хребта, Караканских гор, Тарадановского увала и др., сложены мощными телами базальтов, пластообразно  залегающих среди юрских отложений, состоящих из рыхлых песчаников и глинистых разностей.

Надпойменные террасы р. Томи в пределах описываемого района прослеживаются только на отдельных участках.

VII надпойменная терраса сохранилась в пределах района только в одном месте, на левом берегу р. Томи выше посёлка Крапивинского. Площадка этой террасы имеет небольшие размеры, поверхность наклонена в сторону реки. Терраса скульптурно-аккумулятивная, в основании её наблюдается слой галечника, мощностью до 2,5м. Эта терраса является наиболее древней, о чём свидетельствует устойчивый состав гальки и наличие выветрелых галек в отложениях.

IV надпойменная терраса прослеживается у д. Фомихи в виде небольшой площадки. Высота её над уровнем реки составляет 60-70м. Терраса скульптурно-аккумулятивная, в её основании наблюдается слой галечника мощностью 0,4-0,6м.

III надпойменная терраса приподнята над современным уровнем реки на 18-25м. Пользуется широким распространением особенно по левому берегу реки, на территории посёлка Крапивинского, ниже посёлка, а также отмечается на правобережье у д. Фомихи. Эта терраса скульптурно-аккумулятивная, в основании наблюдается слой галечника.

II надпойменная терраса развита в долине р.Томи на левом берегу, восточнее посёлка Крапивинского. Высота этой террасы 12-16м над уровнем реки. Терраса аккумулятивная, в основании слой галечника мощностью до 4,7м.

I надпойменная терраса приподнята над современным руслом на 6-10м. На исследуемой территории развита слабо, прослеживается у посёлка Крапивинского. Поверхность её часто заболочена и изредка на её поверхности наблюдаются старицы и озёра.

Повсеместно широко распространена пойменная терраса, приподнятая над уровнем реки на высоту до 6 м. Ширина её местами достигает 6-7 км, поверхность её часто заболочена и изобилует озёрами-старицами, поросла кустарниковой растительностью.

В русле р. Томи на всём протяжении широко развиты острова и косы, сложенные песчаным и песчано-галечным материалом.

Для всех террас р. Томи и её притоков, особенно для террас высокого комплекса, необходимо отметить сильный размыв поверхности молодой овражно-балочной сети.

В геоморфологическом отношении поверхность Крапивинской площадки представляет собой частично слабоволнистую, пологонаклонную, слаборасчленённую равнину, а частично ровную поверхность III надпойменной террасы.

Почвы

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

Гидрогеология

Гидрогеологические условия являются одним из наиболее важных факторов в градостроительной оценке планируемой территории, т.к. они в конечном итоге определяют инженерно-геологические условия при градостроительном освоении планируемой территории и решение вопросов водоснабжения.

В гидрогеологическом разрезе Кузнецкого бассейна выделяется пять водоносных горизонтов и комплексов (сверху вниз): -водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений; -водоносный комплекс нижнесреднеюрских отложений; -водоносный комплекс триасовых отложений; -водоносный комплекс верхнепермских отложений; -водоносный комплекс каменно-угольных и нижнепермских отложений.

Исходя из степени водообильности водовмещающих пород, Крапивинский район находится в наиболее благоприятных условиях по водообеспеченности. Здесь расположены обширные поля юрских (юрский артезианский бассейн) и верхнепермских отложений, к которым приурочен ряд крупных месторождений подземных вод.

В 1979-81 г.г. Красноярской гидрогеологической партией ПГО «Запсибгеология» были вскрыты и опробованы водоносные комплексы верхнепермских отложений Ильинской и Кузнецкой подсерий в 7 км южнее пгт Крапивинского в долине р. Мунгат.

По степени водообильности наиболее пригодным для эксплуатации был признан водоносный комплекс Ильинской подсерии. Комплекс получил довольно широкое распространение на побережье р. Томи, где он протягивается широкой полосой с северо-запада на юго-восток.

Водовмещающие образования комплекса представлены мощными пачками песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов. В разрезе подсерии выделяются до 3-х зон повышенной трещиноватости. Максимальная глубина распространения трещиноватости 100-150м. Все водоносные зоны связаны между собой. Питание водоносного комплекса осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения водовмещающих пород. Поэтому наблюдается прямая зависимость режима подземных вод от климатических факторов. В течение года наблюдается один подъём уровня подземных вод, соответствующий периоду весеннего снеготаяния.

Воды слабо минерализованные от 0,3 до 0,8 мг/л, гидрокарбонатные. В катионном составе преобладает кальций, редко натрий, в меньших количествах магний. Реакция кислая, Рн – 5,5-6,5. Жёсткость 1,7 мг-экв./л. Бактериально воды здоровые.

Воды Мунганатского месторождения подземных вод (МПВ) приурочены к зонам наибольшей трещиноватости (30,0-100,0м). Мощность наиболее обводнённой зоны составляет 70,0м. Величина эксплуатационных запасов водоносного комплекса ильинской подсерии – 15292 м³/сут.

Скважины, вскрывающие водоносный комплекс имеют удельные дебиты от 0,15 до 14,45 л/сек. Было установлено, что подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

Для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Крапивинского и пгг Зеленогорского Схемой территориального планирования Кемеровской области  в 2006году, как вариант, рекомендовалось строительство водозабора на Мунганатском МПВ, водовода протяженностью ориентировочно 7 км от водозабора поселка Крапивинского и водовода протяженностью 6 км от поселка Крапивинского до поселка Зеленогорского, а также строительство станции водоподготовки. Утвержденные запасы подземных вод Мунганатского МПВ обеспечат водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в объеме 1,62 тыс.м3/сут.

С целью выявления гидрологических условий на планируемой территории бурились скважины. Глубина залегания грунтовых вод различна.

Участок III надпойменной террасы, в пределах которой расположена основная часть застройки посёлка, обводнён слабо в связи с тем, что  коренные породы обладают незначительной трещиноватостью. По данным наблюдений, подземные воды заключены в коренных песчаниках и уровни их располагаются на глубине от 10,5-14,0м. При 5-11,5м наблюдений, подземные воды заключены в коренных песчаниках и уровни их располагаются на глубине от 10,5-11,5м, при этом наблюдается хорошо выраженное снижение уровней подземных вод в сторону рек Мунгат и Чернолеска, которые их дренируют.

В скважинах, расположенных в нетеррасированной части Крапивинской площадки, начиная примерно с глубины 2,5-4м, наблюдается влажность, порой сильная, вплоть до заплывания скважины.

Высокие уровни грунтовых вод тяготеют к р. Быструхе, водами которой питается верховодка. Скважинами, расположенными на берегах р. Быструхи, обнаружена вода на глубине от 3,8-4,4м. По всей вероятности, это влияние реки или водоносного горизонта, залегающего на глубине от 14 до 36м в песчаниках.

На участке севернее р. Быструхи скважинами была подсечена вода на глубине от 2,2м. Можно предположить, что это «подвешенные» воды в виде линз. Ещё севернее, в пойменной части р. Томи прослежена вода на глубине от 1,5-2,5м. Это явное воздействие находящегося к северу от участка болота.

Геологическое строение

Кузнецкий бассейн в целом представляет собой синклинорий, вытянутый с юго-востока на северо-запад и упирающийся в Колывань-Томскую складчатую зону.

В пределах Кузнецкой котловины развиты породы верхнепалеозойского возраста, сильно дислоцированные, включающие пласты углей. Коренные породы повсеместно покрыты четвертичными отложениями, литологически представленными глинистыми и аллювиальными отложениями речных пород.

Кузнецкая котловина представляет собой обширную синклинальную структуру, сложенную породами нижнего карбона и перми. Небольшие прогибы в центральной и юго-восточной частях выполнены юрскими отложениями.

Литологически юрские отложения представлены песчаниками, конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями углей и суглинистых сланцев. Четвертичные суглинистые отложения залегают на площадях водоразделов и склонов, а песчано-галечные слагают речные террасы по долинам реки Томи и её притоков.

Геологическое строение исследуемой территории определяется ее приуроченностью к восточной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники.

В пределах Крапивинской площадки и прилегающей к ней территории распространены породы пермского возраста, как нижнего (Балахонская свита), так и верхнего (Кузнецкая свита) отделов. Непосредственно на отложения Балахонской свиты налегают породы Кузнецкой свиты, получившие распространение, главным образом, в западной и юго-западной частях района.

К юго-западу от исследуемой территории прослеживаются отложения Ильинской свиты, которые, ввиду их удалённости от Крапивинской площадки, описаны не будут. Коренные породы повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста.

Ниже приводится краткое описание пород, слагающих район.

Балахонская свита

Отложения этой свиты развиты довольно широко по левому берегу р. Томи, в районе пгт Крапивинского и юго-восточнее его.

В составе свиты выделяют  4 толщи: мазуровскую, алыкаевскую, промежуточную, ишаново-кемеровскую.

В составе Балахонской свиты установлено 24 угольных пласта рабочей мощности от 0,7м до 2,36м. Суммарная мощность пластов достигает 28,22м. Всего в разрезе свиты содержится 48 пластов угля общей мощностью 36,41м.

Мощность свиты от 600м до 2200м, причём мощность возрастает с юга на север. Возраст Балахонской свиты – нижнепермский.

Мазуровская толща является самой нижней толщей в составе Балахонской свиты. Литологически толща представлена песчаниками, составляющими 50% от общей мощности толщи. Глинистые породы алевролиты аргиллиты составляют 40%, и лишь 6-10% падает на углистые породы и конгломераты.

Общая мощность мазуровской толщи – 365м. Угольных пластов рабочей мощности – 11, их суммарная мощность равна 10,93м.

Алыкаевская толща залегает стратиграфически выше мазуровской. Суммарная мощность 145м. Литологический состав толщи следующий: песчаники – 55%, алевролиты – 37%, аргиллиты – 0,5%, углистые породы – 0,5%, конгломераты – 3,7%. Макроскопически эти породы ничем не отличаются от пород мазуровской толщи.

Алыкаевская толща имеет 5 угольных пластов, общей мощностью 4,85м. Рабочих угольных пластов – 3, общей мощностью 3,85м.

Промежуточная толща представлена песчаниками и конгломератами. Угольных пластов в толще известно три, суммарная мощность их 3,1м  и только один пласт достигает рабочей мощности 2,3м. Отложения шахты «Зеленогорская-Новая» относятся к вышеописанным двум толщам алыкаевской и промежуточной.

Ишаново-кемеровская толща залегает стратиграфически выше промежуточной на 145м. Сложена толща серыми и голубовато-серыми песчаниками, тёмно-серыми и серыми алевролитами. Песчаники составляют 70%, алевролиты и аргиллиты – 25%, конгломераты – 1,8%. В описываемой толще встречено 5 угольных пластов общей мощностью 13,9м.

Кузнецкая свита

Кузнецкая свита распространена сплошной полосой и залегает без перерыва непосредственно на отложениях Балахонской свиты. Свита характеризуется отсутствием угольных пластов. Сложена она чередующимися слоями грязновато-серых, мелко и среднезернистых песчаников и грязно-серых, преимущественно грубых алевролитов. Конгломераты занимают видное место в составе свиты и залегают в виде прослоев и линз.

Мощность Кузнецкой свиты колеблется от 450 до 800м. Возраст свиты соответствует нижним горизонтам верхней перми.

Четвертичные отложения

Коренные породы почти повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста. Эти породы представлены суглинками, глинами. Суглинки обычно бурого и тёмно-бурого цвета с довольно большим количеством галек и щебёнки коренных пород различного состава. Глины окрашены в цвета: бурый, тёмно-бурый, буровато-серый, серый. В глинах так же встречается галька коренных пород, а в близи угольных пластов кусочки угля и сажистые примазки. Среди этих отложений встречаются линзы мелкозернистого жёлто-серого глинистого песка. Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах от 7-8м  до 17-18м.

Пойма сложена иловато-суглинистыми, иногда торфянистыми, отложениями пойменных фаций мощностью до 5-7м.

Инженерно-геологические условия

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Грунты исследуемой площадки отнесены ко II геотехническому классу. Выделяется два господствующих типа грунта: глины пылеватые (39%) и тяжёлые пылеватые суглинки (60%), очень близкие по составу и физическим свойствам.

Глинистые отложения широкой полосой тянутся вдоль всей площадки с северо-запада на юго-восток. Глина содержит в себе большое количество пылеватого материала, имеет редкие включения гальки, с глубиной  количество которой увеличивается. Цвет глины от бурого до тёмно-бурого. Влажность глин колеблется в широких пределах: от 11 до 41%. Ожелезнение глин по всей площади незначительное. По числу пластичности грунты относятся к I классу. Средний гранулометрический состав следующий: глины – 32%, пыли – 60%, песка – 8%.

Тяжёлые пылеватые суглинки широко распространены по всей площади. Они незначительно отличаются от глин по своим физико-механическим свойствам. Такие свойства, как засоленность, процентное содержание пылеватого материала аналогичны. Средний гранулометрический состав тяжёлых суглинков следующий: глины – 25%, пыли – 65%, песка – 10%.

В целом, по консистенции грунты делятся на твёрдые – 15%, пластичные – 75%, текучие и близкие к ним – 10%. Большинство грунтов карбонатизировано (79%), наблюдается засоление и ожелезнение. Естественная влажность большинства грунтов находится в пределах 20-35%. Большинство грунтов обнаруживает пучащие свойства.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Явления выноса, вмывания и вымывания отмечены на участках, расположенных на территории террасовых отложений р. Томи и в её прибрежной части. Действие временных потоков и подземных вод способствует выносу пылеватого материала и увеличению пористости грунтов, что  приводит грунты к просадочности. Начало строительных работ на этих участках – рытьё котлованов, траншей для коммуникаций, может привести к началу эрозионной деятельности, которая в пылеватых грунтах получит бурное развитие.

Расчётные сопротивления грунтов, не обнаруживших просадочные свойства, находятся в пределах от 1,25 до 2,3 кг/см².

В результате инженерно-геологических изысканий, выполненных на участке Крапивинской помышленно-коммунальной зоны, установлено, что в сфере взаимодействия зданий с геологической средой залегают слои (сверху-вниз):

- почвенно-растительный слой, мощностью 0,3-0,5м;

- суглинок бурый, лессовидный, макропористый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, карбонатизирован, ожелезнен. Распространён повсеместно, мощностью 5,1-10,1м, влажный до водонасыщенного;

- суглинок серый, иловатый, от твёрдой до текучепластичной консистенции, средней плотности, местами карбонатизирован, ожелезнен, в нижней части разреза с тонкими прослоями мелкозернистого песка. Залегает на глубине 5,6-10,5м;

- супесь бурого и серого цветов, пластичная, средней плотности, с включением прослоев песка, карбонатизирована;

- песок пылеватый, средней плотности, серого цвета, маловлажный;

- песок гравелистый, обводнён. Распространён в юго-восточной части площадки, залегает на глубине 13,6м;

- галечник с песчаным заполнителем до 20-25%, хорошо окатан, обводнён. Распространён в юго-восточной части территории на глубине 11,6-12,8м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 10,5-11,5м. Агрессивными свойствами по отношению к бетонам на всех типах цемента они не обладают.

Коррозийная активность грунтов к алюминиевым оболочкам электрокабелей высокая, к свинцовым – от низкой до высокой, к остальным трубопроводам – низкая.

Согласно СНиП II-7-81*, исследуемая территория входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов.

Характеризуя инженерно-геологические условия планируемой территории в целом, следует отметить, что они вполне благоприятны для градостроительного освоения. Однако на дальнейших стадиях детального проектирования и застройки, с целью уточнения распространения тех или иных грунтов, наличия участков развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, необходимо провести комплексные инженерно-геологические изыскания. Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

Физико-геологические и техногенные процессы

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом реки и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены  среди четвертичных отложений надпойменных террас р. Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам поселений.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот. Верховые болота на торфяных болотных верховых почвах, приуроченные к плоским водоразделам с затруднённым поверхностным стоком, имеют глубину 0,5-1,5м и большие площади распространения к северу и северо-западу от поселений.  Питание этого типа болот атмосферное.

Согласно действующему в настоящее время СНиП II-7-81*, территория Кемеровской области южнее 55 параллели относится к 6-балльной зоне сейсмичности. Исследуемая территория пгт Крапивинского входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.

Полезные ископаемые

Крапивинский район располагает разнообразными полезными ископаемыми – уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, минеральные воды – потенциальные ресурсы которых используются не в полной мере.

На территории Кемеровской области расположены несколько угольных участков, которые входят в Кузнецкий угольный бассейн, который по геолого-экономическим особенностям разделен на 25 районов. На территории Крапивинского района расположены  Плотниковский, Салтымаковский, Крапивинский .

Балансовые запасы месторождений угля по категории А+В+С1 для подземной добычи составляют 27,5 млн. тонн, сырья для производства кирпича – 94 тыс. тонн, балластного сырья – 1,8 млн. тонн.

На территории Крапивинского района расположены уникальные месторождения строительныъх материалов. Уникальное Пегасское месторождение (Западно-Пегасский участок) природных цеолитов, расположено в 115 км от г. Кемерово, на правом берегу реки Томь, в пределах южного склона Салтымаковского хребта, в бассейнах рек Мутная и Пегас. Месторождение состоит из трех пластов протяженностью 10 км и мощностью до 6,6м Балансовые запасы категории В1С1, находящиеся в контуре проектного карьера составляют 6007 тыс. тонн, в том числе по категории В1 – 3484 тыс. тонн. Содержание цеолитов в пласте 52-62%. Данное месторождение является единственным в Западной Сибири и на Урале.

К Пегасскому месторождению примыкает перспективная площадка Пегасская, содержащая до 5 пластов площадью около 10 м2, мощностью до 8,2 м и содержанием цеолитов 25-73%.

В Крапивинском районе отмечено месторождение мрамора. Алзасское месторождение мрамора расположено в северо-западной части Крапивинского района в районе среднего течения р. Алзас – левого притока р. Тайдон в 25-30 км к северо-востоку от д. Медвежка. На месторождении предварительно оценено 3 участка: Юльевский, Сиенитовый и Кедровский. Мрамор Юльевского участка белый, бело-серый, мелко и среднекристалический, массивный и с нечетко слоистой структурой. Мрамора Кедровского участка доломитовые молочно-белые, снежно-белые, бело-серые и светло-серые, мелко-тонкозернистые массивной пятнистой, струйчвто-полосчатой текстуры.. Мрамора Сиенитского участка аналогичны мраморам участка Кедровского.

Крапивинское месторождение глинистого сырья по составу относится к нискодисперсному сырью и представляет собой пылевую глину, отличающуюся полным отсутствием песчаных фракций. Проведенные исследования Крапивинской глины определяют перспективность ее использования в технологиях керамического кирпича, а также других керамических изделий с окрашенным черепком типа майолики, керамической плитки, черепицы и т.д. при условии корректировки составов за счет введения различного рода добавок. Объем запасов глины достигает 920 млн.м3. Михайловское месторождение глины огнеупорной тугоплавкой (Банновское поселение) расположено в 8 км к северо-востоку от ст. Плотниково и является резервом для промышленного использования – объем запасов 3,4 млн. м3.

Действующий карьер базальтов расположен на горе Елбак к югу от с. Тараданово. Площадь, отведенная для добычи – 11,7 га. Запасы на отведенной площади – 2,5 млн. тонн. Базальтовый щебень используется для дорожного строительства, а также для производства утеплителя – минеральной ваты. Базальты можно использовать в качестве дорожного строительного материала, бутового камня и тяжелого заполнителя бетонов.

Борисовское месторождение минеральной воды расположено вблизи с. Борисово Крапивинского района. Скважина №11 глубиной 303 метра пробурена в 1976 году. Эксплуатационные запасы составляют 42 м3, в сутки. Вода из скважины №11 относится к минеральным питьевым лечебно-столовым водам.

Березовское месторождение минеральных лечебно-столовых вод расположено на территории Крапивинского района в левобережной части р. Томи в 15 км на северо-восток от районного центра п. Крапивинский в районе с. Банново. В 1995-2000гг на Березовском месторождении минеральных вод проведены поисково-оценочные работы. Согласно классификации минеральных вод, вода относится к известному Крымскому типу питьевых минеральных вод.

Золото на территории Кемеровской области добывается уже 170 лет и является одним из основных полезных ископаемых региона наряду с углем и железом В Крапивинском районе золотодобывающим геологическим районом является Кузнецкий Алатау. Балансовые запасы разведанных россыпных месторождений золота в Кузнецком Алатау ( 31,9%) от общих запасов золота в Кемеровской области при содержании от 183 мг до 0,7 г на м3  В западной низкогорной части Кузнецкого Алатау находится Тайдонский золоторассыпной узел, который включает в себя долины р. Тайдон, р. Малый Тайдон, р. Большой Тайдон, р. Алзас, р. Баяезас, р. Саянзас с притоками. Золоторассыпной узел расположен в восточной части Крапивинского района.

В Кемеровской области Гос. балансом учтены 5 месторождений тугоплавких глин, пригодных для производства огнеупоров с балансовыми запасами по категории А+В+С1 36642 тыс.т. В Крапивинском районе такие запасы глин обнаружены в Банновском поселении (Михайловское), они не разрабатываются и отнесены к Гос. резерву.

Месторождения торфа обнаружены в Банновском, Борисовском и Каменском поселениях.

5.4. Характеристики растительности и животного мира

5.4.1 Лесное хозяйство

Общие данные

Основные направления развития лесного комплекса  Кемеровской области на период 2002-2010 годы, утвержденные постановлением Администрации Кемеровской области от 10.07.2002г. № 92 направлены на формирование лесной политики на территории области, рационального использования лесного фонда, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, принятым в 2006 году и вступившим в силу с 01 января 2007 года, все леса Кемеровской области разделены на лесничества на основании Приказа Федерального агентства лесного хозяйства МПР Российской Федерации от 22.08.2007г. №380.

Это значит, что единицей лесоуправления в районе теперь являются не лесхозы, а лесничества, создаваемые в каждом административном районе.

В ближайшее время, в соответствии со ст.86 Лесного кодекса Российской Федерации должен быть разработан Лесной план по Кемеровской области, определяющий цели и задачи лесного планирования в области в целом.

На основании лесного плана в соответствии со ст. 87 Лесного кодекса Российской Федерации составляется Лесохозяйственный регламент лесничества, который является нормативным документом и основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах конкретного лесничества.

В настоящее время Лесохозяйственные регламенты еще не разработаны, поэтому все данные, используемые в данном разделе, основаны на действующих материалах лесоустройства Крапивинского и Пермяковского лесхозов, выполненных в 1989-1990 гг.

Природные условия и лесной фонд

Крапивинского административного района

Природные условия

Кемеровская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири в бассейне реки Томи – правого притока реки Оби. Территория области компактная, несколько вытянутая с севера на юг.

Протяженность области с севера на юг немногим более 500 км, с запада на восток – в северной части – 300 км, в южной – 100-150 км.

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине.

Кузнецкая котловина – район по своим очертаниям представляющий неправильной формы прямоугольник, вытянутый с северо-запада на юго-восток. Протяжённость его более 350 км, а наибольшая ширина 100-120км. С востока Кузнецкая котловина граничит с горными хребтами Кузнецкого Алатау, а с юга и запада она замыкается массивами Горной Шории и Салаира. Равнинно-увалистый рельеф Кузнецкой котловины осложняет сеть глубоких с обширными вершинными амфитеатрами логов, а также разветвлённая сеть речек и ручьёв, входящих в систему правых притоков Оби – рек Томи, Ини, Яи и Чулыма. Для этих рек в пределах Кузбасса характерны широкие разработанные долины, склоны которых несут 4-5 широких и почти всегда чётко выраженных террас. Течение рек медленное, спокойное. Исключение составляет лишь главная артерия Кузбасса – река Томь – сохраняющая почти на всём протяжении своего течения в пределах области черты горной реки.

Склоны пологих водоразделов и их плато – обрезные вершины несут на себе довольно сложный микрорельеф, слагающийся из неглубоких блюдцеообразных западин, занятых по преимуществу берёзовыми и берёзово-осиновыми колками, тальвежных плоских лощинок и небольших холмов.

Сочетание горных хребтов с расположенной между ними равниной в Кузбассе определяет природно-климатические условия.

Крапивинский район богат лесами, реками и ручьями, озерами и подземными водами, в том числе минеральными. Район находится в лесостепной зоне. Лесные массивы Кузбасса расположены в основном на горных склонах с преобладанием хвойных деревьев.

Совокупность благоприятных и неблагоприятных климатических факторов в районе определяет собой ареал распространения небольшого числа древесных и кустарниковых пород. Наибольшее распространение имеют древесные породы, приспособленные к короткому вегетационному периоду, такие как пихта, берёза, осина, реже кедр, сосна, ель. Насаждения характеризуются средней производительностью.

Лесной фонд Крапивинского района Кемеровской области и его динамика

Общая площадь земель лесного фонда Крапивинского района Кемеровской области по данным Государственного учёта лесного фонда составляет 515,4 тыс. га (по данным 2012г.-520,1 га).

Лесной фонд, находящийся в ведении Крапивинского и Пермяковского лесхозов составляет 477,1 тыс. га или 92,5%.

Остальные леса района, по данным учета лесного фонда, относятся к Крапивинскому сельскому лесхозу 38,3 тыс. га. Необходимо отметить, что по данным лесоустройства площадь лесов Крапивинского сельского лесхоза составляет 43,0 тыс. га.

Объективно обусловленные разночтения будут устранены при разработке Лесохозяйственного регламента по Крапивинскому лесничеству (району) в целом.

Распределение лесного фонда по административному району

и основным его владельцам

Таблица 5.4

| Наименование административных районов | Всего лесов в районе | В том числе по владельцам | Лесис-тость, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МПР России | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ | Министерство обороны РФ | Органы исполни-тельной власти |  |
| Крапивинский | 515,4 457,3 | 477,1 419,1 | 38,3 38,2 | - | - | 66,4 |

Числитель    – общая площадь, тыс. га

Знаменатель – площадь покрытых лесной растительностью земель, тыс.га

Лесистость территории лесхозов Крапивинского района

Таблица № 5.5

| Наименование лесхоза | % лесистости | Наименование лесхоза | % лесистости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Крапивинский | 87,8 | Пермяковский | 96,7 |
|  |  | (часть) |  |

Управление лесами осуществляется Департаментом лесного комплекса по Кемеров-ской области.

В границах Крапивинского района функционирует 2 лесхоза: Крапивинский, Пермяковский (2 лесничества). Кроме того, в районе есть Крапивинский сельский лесхоз, который войдет в состав объединенного Крапивинского лесничества, тем более, что  	«Основными направлениями развития лесного комплекса Кемеровской области на период 2002 – 2010 годов» предусматривается организация границ лесхозов в пределах границ одного района.

Лесхозы в Крапивинском районе Кемеровской области

###### Таблица № 5.6

| Наименование лесхоза, местоположение его конторы | Наименов-ние администра-тивного района | Наименование лесничеств | Общая пло-щадь, тыс.га | Местоположение контор лесничеств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крапивинский | Крапивинский | Ивановское | 59,3 | с. Ивановка |
| п. Крапивинский |  | Кожуховское | 73,0 | - “ - |
|  |  | Зеленогорское | 27,3 | - “ - |
|  |  | Крапивинское | 14,1 | с. Крапивино |
|  |  | Тайдонское | 78,1 | - “ - |
|  |  | Медвежское | 185,1 | - “ - |
|  | Итого по району | 437,0 |  |
| Пермяковский | Крапивинский | Аило-Атынаковское | 23,0 | с. Ключи |
| с. Пермяки |  |  |  |  |
|  |  | Чекмарёвское | 17,1 | с. Пермяки |
|  | Итого по району | 40,1 |  |
| Крапивинский сельский |  | Крапивинское Мунгатское | 43,0* | с. Крапивино |
| Всего |  |  | 520,1 |  |

Примечание - данные приведены по материалам лесоустройства  Крапивинского сельского лесхоза. Разночтения с учетом лесного фонда будут устранены при разработке Лесохозяйственного регламента по Крапивинскому лесничеству (району) в целом.

Изученность лесного фонда лесхозов Крапивинского района

# Таблица № 5.7

| Наименование лесхоза | Год последнего лесоустройства | Лесоустроительное предприятие | Общая площадь лесхозов | Раз-ряд лесоустройства | Лесоустройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по разрядам | Ито-го |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивинский | 1989 | Северо-Западное | 437,0 | I, II, III | 22,0 | 13,0 | 402,0 | 437,0 |
| Пермяковский | 1990 | Западное | 40,1 | I, II, III |  |  | 40,1 | 40,1 |
| (часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапивинский сельский | 1990 | Западное | 43,0 | II |  | 43,0 |  | 43,0 |

Динамика средних таксационных показателей

насаждений основных лесообразующих пород

Таблица № 5.8

| Преобладающие породы | Годы учёта | Средние |
| --- | --- | --- |
|  |  | возраст, лет | Бони-тет | пол-нота | запас на 1 га , м3 |
|  |  |  |  |  | покрытых лесом земель | спелых и перестойных насаждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хвойные | 1993 | 89 | III, 0 | 0,52 | 138 | 152 |
|  | 1998 | 90 | III, 0 | 0,52 | 121 | 158 |
|  | 2003 | 90 | II, 9 | 0,52 | 121 | 153 |
| Мягколиственные | 1993 | 49 | II, 4 | 0,56 | 110 | 154 |
|  | 1998 | 49 | II, 5 | 0,56 | 109 | 157 |
|  | 2003 | 49 | II, 6 | 0,56 | 109 | 156 |

Анализ динамики среднего возраста в пределах хозяйств показывает, что средний возраст, как хвойных насаждений, так и лиственных незначительно увеличился и в основном объясняется снижением объёмов рубок главного пользования. Увеличение среднего класса бонитета хвойных насаждений произошло за счёт значительного увеличения площади молодняков, характеризующихся более высоким классом бонитета в данной возрастной группе развития. Этим же объясняется и увеличение средних полнот потому как именно молодняки характеризуются более высокими полнотами относительно других возрастных групп. Незначительное увеличение средних запасов по лиственному хозяйству и снижение среднего класса бонитета характеризуется низким процентом вовлечения их в рубки главного пользования, а падение средних запасов хвойных насаждений более значимым процентом вовлечения их в лесоэксплуатацию.

Лесорастительное районирование

По лесорастительному районированию Сибири (проф. Г.В.Крылов 1957-1962 г.г.) Кемеровская область отнесена к Салаирско-Кузнецкой подпровинции темнохвойной черневой тайги Алтайско-Саянской провинции горнотаёжных и галерейных лесов.

Дальнейшее районирование территории Кемеровской области проведено кандидатом сельскохозяйственных наук А.М.Калининым и обобщено в издании «Лесорастительное и лесохозяйственное районирование Кемеровской области и пути повышения продуктивности лесов» (1977г.)

На территории Кемеровской области выделено 12 лесорастительных районов, входящих в 3 лесорастительные зоны – равнинной тайги, лесостепи и горной тайги.

Леса Крапивинского района по совокупности природных и экономических признаков леса относятся к низкогорно-лесостепному и горно-таежному лесохозяйственному  районам.

В пределах низкогорно-лесостепной лесохозяйственный район сосредоточена основная часть промышленности области. Леса района имеют важное санитарно-гигиеническое и рекреационное значение. Лесохозяйственная деятельность должна быть направлена на максимальное сохранение существующих лесов и их расширение за счёт облесения непродуктивных бросовых земель. В лесокультурной практике следует учитывать высокую степень загрязнённости атмосферы и вводить в состав насаждений газоустойчивые древесные породы.

В горно-таёжном лесохозяйственном районе леса играют важную почвозащитную и водоохранную роли и одновременно являются главным объектом лесоэксплуатации. Основная задача лесного хозяйства – интенсификация его путём увеличения объёмов лесовосстановительных рубок, рубок ухода в смешанных хвойно-лиственных насаждениях.

Кемеровская область представляет собой единый целостный экономический комплекс – Кузнецкий угольный бассейн, одной из отраслей этого комплекса является лесное хозяйство без подразделения его на более мелкие лесоэкономические единицы.

##### Распределение лесного фонда лесхозов

##### по лесорастительным зонам

### Таблица № 5.9

| Лесорастительные зоны подзоны (районы) | Административные районы | Лесхозы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Горные леса |
| Горно-таежный | Крапивинский | Крапивинский |
|  |  | Пермяковский ( Аило-Атынаковское лесничество) |
| Низкогорно-лесостепной район |  | Пермяковский (Чекмаревское лесничество) |
|  |  | Крапивинский сельский |

Современное состояние пользования древесины

Действующая расчётная лесосека по Крапивинскому лесхозу составляет 432,7 тыс. м3 ликвида, в том числе хвойных пород 242,7 тыс. м3.  По Пермяковскому лесхозу в целом соответственно 340,4 тыс. м3 ликвида  и 32,8 тыс. м3 ликвида. За период с 1983 – 2002г.г. объём заготовок древесины по главному пользованию снизился 15,5 раз в целом по области и в частности по району. Тенденция снижения объёма заготовок отмечается и по промежуточному пользованию лесом и прочим рубкам. Использование средней расчётной лесосеки за период 1983 – 2003 г. составил в среднем 25,3%, по хвойному хозяйству – 37,6% по области в целом.

Значительное падение объёма лесозаготовок по главному и промежуточному пользованию обусловлено распадом лесопромышленного комплекса.

Планов рубок в лесхозах нет. Плановые задания лесхозам доводятся согласно распределения лесосечного фонда. Как видим из таблицы % использования расчетной лесосеки по лесхозам района чрезвычайно низкий 1,8% по Кравивинскому лесхозу и 2,4% по Пермяковскому лесхозу.

Расчётная лесосека главного пользования и её использование по лесхозам

(на год составления основных положений), (тыс.м3 ликвида)

#### Таблица № 5.10

| Наименование лесхозов | Расчётная лесосека | Фактически заготовлено | % использования расчётной лесосеки (всего) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  | хвойных | твердо-листвен-ных |  | хвойных | твердо-листвен-ных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Крапивинский | 432,7 | 242,7 | - | 7,8 | 4,6 | - | 1,8 |
| Пермяковский | 340,4 | 32,8 | - | 8,2 | 0,9 | - | 2,4 |

Выход деловой древесины

от рубок главного пользования лесом, %

#### Таблица № 5.11

| Хозяйства | Запроектировано лесоустройством | Фактически в 2002 г. | Заложено в расчётную лесосеку | По отводу лесосечного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хвойное | 74,8 | 78,6 | 73,9 | 64,8 |
| Твердолиственное | - | - | - | - |
| Мягколиственное | 50,6 | 42,7 | 50,7 | 43,2 |
| В среднем | 64,5 | 61,8 | 60,2 | 57,7 |

Запроектированный лесоустройством выход деловой древесины по хвойному хозяйству близок к фактическому за 2002 год и заложенному в действующую расчётную лесосеку по главному пользованию. Фактический выход деловой древесины по мягколиственному хозяйству ниже проектируемого лесоустройством на 7,9%, что объясняется низким спросом на деловую лиственную древесины и реализацией её в значительном объёме как дровяной древесины.

Товарная структура эксплуатационного фонда определённая лесоустройством в основном соответствует данным отвода лесосечного фонда.

Некоторое снижение выхода деловой древесины по данным отвода лесосечного фонда обусловлено вовлечением в первоочередную рубку насаждений с более низкими товарными качествами и некоторой пересортицей древесины мягколиственных пород.

Управление лесами сельскохозяйственных организаций осуществляло Федеральное государственное учреждение «Кемеровское управление сельскими лесами», в настоящее время леса передаются под управление Департамента лесопромышленного комплекса Кемеровской области.

Использование действующей расчётной лесосеки главного пользования лесом в лесах сельхозформирований Крапивинского района не осуществляется. Это  обусловлено низким спросом на древесину лиственных пород.

В начале 20-го столетия объём заготовки составляет немногим более 200 тыс.м3 в год, что составляет использование расчётной лесосеки на 3-5%.

Расчётная лесосека

по лесам сельскохозяйственных формирований и её использование

(по состоянию на год составления основных положений)

# ликвид, тыс.м3

#### Таблица № 5.12

| Наименование лесхозов | Расчётная лесосека, ликвид | Фактически заготовлено в 2002 г. |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе хвой-ных | в лесах 1 группы | в том числе хвойных | всего | в том числе хвойных | в лесах 1 группы | в том числе хвойных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Крапивинский | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| сельский |  |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время начинается процесс подъёма лесопромышленного комплекса за счёт создания благоприятных условий по экспорту лесоматериалов. Пока получает развитие лесозаготовительная отрасль и первичная деревообработка по производству пиломатериалов и строительных изделий.

Для резкого увеличения объёмов лесозаготовок, использования низкотоварной лиственной древесины необходима организация предприятий с глубокой переработкой древесины.

В настоящее время в области действует ряд лесозаготовительных организацией: ООО «СибЭл-Яя», ОАО «Тяжинские лесопромышленники», ЗАО ПКФ «Сибком», ОАО НПО «Аверс», ООО «Стейд», ООО «Долгоун-леспромхоз», ООО «Терсьлеспром», ООО «Таёжный», ООО «Эколес», предприятия ГУИН Минюста России и ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

В лесах области наблюдается тенденция к снижению запасов спелых и перестойных насаждений возможных для эксплуатации и в основном по хвойному хозяйству. Использование древесины за анализируемый период снизилось с 4,1 млн.м3 до 0,4 млн.м3 или в пересчёте на пользование древесиной с 1 га покрытых лесной растительностью земель с 0,9 до 0,1м3.

Такая же тенденция и в лесах Крапивинского района.

Наличие и использование недревесных ресурсов леса

По учёту лесного фонда на 1.01.2003 года в лесном фонде лесхозов Крапивинского района Кемеровской области насчитывается 58,1 тыс.га нелесных площадей, в том числе пашни, сенокосы, пастбища. Все эти угодья находятся в сельхозобороте.

Прошлым лесоустройством проектировались и другие виды побочных пользований лесом: пчеловодство, заготовка берёзового сока, заготовка лекарственного сырья, технического сырья, заготовка дикорастущих ягод, заготовка папоротника – орляка, грибов, кедрового ореха.

Кроме того, предусматривалось получение пихтового масла  и заготовка живицы.

«Основными направлениями развития лесного комплекса Кемеровской области на период 2002-2010 годов» предусматривается возрождение работ по использованию реальных ресурсов побочных пользований. Использование лесных ресурсов для побочного пользования должно содействовать организации и развитию предприятий малого и среднего бизнеса с представлением им в длительное пользование участков лесного фонда в аренду.

Пути транспорта

Несмотря на, в целом по области, довольно  густую сеть дорог, лесхозы Крапивинского района характеризуются слаборазвитой сетью дорог, и значительная площадь лесных массивов является труднодоступной в транспортном отношении и соответственно экономическая эффективность проведения лесозаготовок в этих лесхозах крайне низкая. Наличие дорог на 1000 га лесного фонда здесь составляет менее 3км.

5.4.2. Растительный мир

Территория района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в откры-тых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль.

5.4.3. Животный мир

Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поселка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь.

5.5. Особо охраняемые природные территории

На территории района  присутствуют особо охраняемые территории природного происхождения: Государственный Заповедник федерального значения - Кузнецкий Алатау, Государственный природный заказник регионального значения -Бунгарапско-Ажендаровский, Государственный природный заказник регионального значения-Салтымаковский.

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», созданный в 1989 году, располагается в восточной части Кемеровской области в переходной зоне между Западной и Восточной Сибирью и занимает площадь 412,9 тыс. га.

Фауна и флора носят смешанный характер, прослеживается выраженная зональность от смешанных лесов, черневых и темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских экосистем до высокогорных тундр. Полидоминантные леса составляют 26 %, кедрово–пихтовые – 10 %, пихтовая тайга – 4 %, еловая – 4 %, темнохвойные березовые леса – 18 %, кедрово–пихтовое редколесье– 7 %, лесные суходольные луга – 3 %, субальпийские луга – 5 %, альпийские луга – 8 %, тундровая растительность – 4 %. Выявлены редкие растительные сообщества: березовые криволесья, ольхово–горцевой субальпийский луг, левзеевый субальпийский луг.

Биологическое разнообразие заповедника представлено 52 видами лишайников, 313 видами мхов (из них 6 редких), 7 видами плауновидных, 32 видами папоротниковидных, 6 видами хвощевидных, 6 видами голосеменных, 566 видами покрытосеменных (из них 36 редких), 1 видом круглоротых, 14 видами рыб (из них 1 редкий), 2 видами земноводных, 2 видами пресмыкающихся, 281 видом птиц (из них 61 редкий), 55 видами млекопитающих (из них 12 редких), 1281 видом беспозвоночных (из них 9 редких).

В 2011 году на территории заповедника зарегистрирован 1 новый вид, внесенный в Красную книгу Кемеровской области со статусом 3 (R), Тайник яйцевидный.

На территории заповедника широко ведется научная, эколого-просветительская и туристическая деятельность.

С 2007 года на территории заповедника осуществляются научные исследования в рамках мониторинга состояния природной среды методом биологической индикации. Исследования ведутся в следующих направлениях: оценка уровня асимметрии морфологических структур биологических объектов и оценка продуктивности древесных растений.

Продолжены работы по многолетнему комплексному изучению мелких млекопитающих. Отмечено, что в 2011 году количество особей мелких млекопитающих в горно-таежном и горно-тундровых комплексах увеличилось и составило 140 и 153 особи на 100 к/с соответственно. В общем, во всех районах исследования в 2011 году численность мелких млекопитающих оказалась выше прошлогодней почти в три раза. В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный учет численности животных и боровой птицы методом зимних маршрутных учетов (табл. 1.1).

Результаты количественного зимнего учета особей на лесопокрытую площадь заповедника

| Вид | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белка | 413 | 1865 | 894 | 674 | 1402 | 1111 |
| Горностай | 497 | 427 | 129 | 349 | 493 | 187 |
| Заяц-беляк | 3929 | 1321 | 2522 | 2391 | 4064 | 1925 |
| Лисица | 4 | 7 | 16 | 14 | 67 | 75 |
| Росомаха | 29 | 20 | 13 | 22 | 26 | 30 |
| Соболь | 2316 | 2237 | 2200 | 2755 | 3625 | 3356 |

Впервые на территории заповедника проведены исследования биоразнообразия Афиллофоройдных грибов. В ходе исследований выявлено 88 видов, из которых три вида рекомендованы к включению в Красную книгу Кемеровской области (Трутовик Каяндера, Клавариадельфус усечённый, Свиное ухо, или Нейрофиллум булавовидный). Причем два последних вида находятся в Красной книге России и также рекомендованы к включению в Красную книгу Сибири. Помимо научных исследований на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» ведётся эколого-просветительская и туристическая деятельность.

Государственный природный заказник « Бунгарапско- Ажендаровский»

Государственный природный заказник «Бунгарапско-Ажендаровский» регионального значения образован по решению Кемеровского облисполкома № 115 от 24.03.1964 года, расположен на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской области. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского района. Ведомственная подчинённость – Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области

Заказник занимает площадь в 63378 га на левом берегу р. Томь в Беловском и Крапивинском районах. По восточной границе заказника течет р. Бунгарап, по юго-западной – Иня, по западной – Мунгат. В центре расположен Тарадановский увал.

Территория уникальна своей флорой и фауной. Богатство флоры и фауны определяется местом нахождения заказника на границе трех ландшафтных образований – пойменно-долинных ландшафтов (р. Томь,), лесостепей Кузнецкой котловины и горных темно-хвойных таежных лесов Кузнецкого Алатау. Поэтому на территории заказника сочетаются виды, относящиеся к разным эколого-географическим комплексам.

Специализированный «Бунгарапско-Ажендаровский» заказник первоначально был создан для охраны и воспроизводства бобра, имел статус зоологического. В настоящее время бобры освоили долины таежных речек и начали расселяться за пределами заказника.

В настоящее время функциональный статус заказника расширился.

Среди охотничьих видов заказника встречаются практически все представители промысловой фауны Кемеровской области. Вследствие труднодоступности большинства участков заказника, наличия разнообразных и достаточных по площади мест обитаний созданы хорошие условия для воспроизводства большинства охотничьих видов: норки, бобра, ондатры, колонка, медведя, бобровой и водоплавающей дичи.

На территории заказника находится одна из крупнейших в области зимних стоянок лося.

В небольших пойменных озерах и протоках найдены уникальные растения, обитает самая восточная и единственная в Кузбассе популяция обыкновенного тритона. Здесь наиболее высокая в области численность ужа и гадюки.

На территории заказника произрастает 656 видов высших растений, принадлежащих к ста семействам. Для заказника установлено обитание 304 видов позвоночных, в том числе один вид миноги, 23 вида рыб, 3 вида амфибий, 5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов млекопитающих.

В Красную книгу Кемеровской области (2000) занесены 28 видов растений и 51 вид животных. Часть встречающихся здесь редких видов обитает постоянно и регистрируется на протяжении многих лет (шмель необычный, тритон, чомга, черный аист, скопа, осоеды, многие рукокрылые, выдра и др.).

Особое место занимают промысловые звери и птицы. На территории заказника эти виды разнообразны и достаточно многочисленны.

Территория заказника неравнозначна с точки зрения сохранения видового разнообразия животных и растений.

Наибольшей ценностью обладает долина р. Томь, включая Лачиновскую курью и пойму р. Бунгарап, где сохраняются стабильные популяции особо редких биологических объектов.

В пределах долины р. Томь (Лачиновская курья, устье р. Ильмень, Бунгарапская протока, устье р. Бунгарап) отмечается максимальная концентрация редких биологических объектов. В эту же зону попадают нерестовые участки туводных рыб (рыбы, живущие и размножающиеся в одном и том же водоеме – озере, реке, например форель, щука, сом, судак). Эталонный участок реликтового леса также подлежит охране.

В силу слабого доступа населения на территорию заказника и низкого уровня хозяйственного освоения, прямая угроза растениям и животным, произрастающим и обитающим на его территории, отсутствует.

Государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский»

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский» создан по Распоряжению Администрации Кемеровской области № 380-р от 20. 04. 2000 года, ведомственная подчинённость – Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области.

Государственный природный зоологический заказник «Салтымаковский» расположен на территории Крапивинского района. Его территория охватывает часть бассейна реки Тайдон и значительную часть Салтымаковского хребта. В низкогорьях хребта Кузнецкого Алатау заказник граничит с охранной зоной государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау».

Салтымаковский заказник создан как видовой в целях охраны и воспроизводства лося. Площадь – 31795,4 га, рельеф территории – низкогорный, максимальные высоты достигают 720 м над уровнем моря. Основные водотоки – реки Тайдон и Ильмень. Преобладает темнохвойная тайга (пихта и кедр), значительные участки заняты вторичными лесами – березово-осиновым мелколесьем на зарастающих вырубках и гарях. Центр заказника находится в селе Тараданово Крапивинского района.

Комплексные ботанические и зоологические исследования, проведенные в 2006 году на территории государственного зоологического заказника «Салтымаковский», показали, что флора и фауна исследованной территории богаты, разнообразны и представляют значительный интерес с точки зрения практического решения задач сохранения биологического разнообразия.

По результатам проведенного обследования Салтымаковского заказника на его территории выявлено пребывание 262 видов позвоночных животных, что составляет 54,1 % от фауны области. В том числе: круглоротых – 1 вид, рыб – 20 видов, земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 5 видов, птиц – 184 вида, млекопитающие – 50 видов.

Флора заказника включает 546 видов высших сосудистых растений. Мохообразные, произрастающие на территории заказника, требуют дальнейшего дополнительного изучения.

Большая часть растений и животных (23 вида растений и 41 вид животных), произрастающая и населяющая заказник, включены в Красную книгу Кемеровской области (2000).

Фауна заказника включает 37 видов позвоночных животных, включенных в Красную Книгу Кемеровской области. Из них: рыб – 3 вида, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 26 видов, млекопитающих – 7 видов. Кроме того, из видов позвоночных животных, обитающих на территории Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено: рыб – 1 вид, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 3 вида.

На территории Салтымаковского заказника отмечено 4 вида беспозвоночных животных, включенных в Красную Книгу Кемеровской области. Из них: равнокрылые – 1вид, перепончатокрылые – 3 вида. Кроме того, из видов беспозвоночных животных, обитающих на территории Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено 4 вида беспозвоночных: стрекозы – 1 вид, перепончатокрылые – 1 вид, чешуекрылые – 2 вида.

Зоологический заказник достаточно удален от мест организованного проживания людей, уровень хозяйственного освоения низкий. Все это благотворно сказывается на растениях и животных, произрастающих и обитающих на его территории.

Одной из проблем для нормального функционирования заказника является интенсивное возобновление мелколиственных пород на местах вырубок и гарей, заброшенных угодий сельского хозяйства. Здесь отмечается высокая плотность лиственных древесных пород, препятствующая возобновлению хвойных деревьев. Поэтому для обеспечения нормального формирования лесных насаждений необходимо регулярное проведение санитарных рубок леса.

6.  ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1. Оценка влияния территории на атмосферный воздух

На территории Крапивинского района в основном расположено сельскохозяйственное производство. Агропромышленный комплекс представлен  9 крупными сельскохозяйственными предприятиями, 21 фермерскими хозяйствами.

Топливная промышленность представлена 2 предприятиями – ООО “Шахта “Зеленогорская-Новая”, зарегистрированная в Крапивинском районе и Еловским участком ОАО “Разрез “Моховский”, зарегистрированный в Беловском районе.

Машиностроение и металлообработка представлены 1 предприятием – ЗАО «завод металлических конструкций “Конкурент”».

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Представлена производством деловой древесины и пиломатериалов, является сопутствующей деятельностью от переработки рубок ухода и  лесовосстановительными работами Крапивинского лесхоза.

Пищевая промышленность представлена предприятиями ООО «Русь-Хлеб», ООО «Хлеб-Сервис», цехом полуфабрикатов ПО «Поиск».

Основным предприятием, загрязняющим атмосферный воздух Крапивинского района, является ООО «Теплоэнергетические предприятия», фактический выброс загрязняющих веществ составляет 0,615 тыс. т/год, или 64,53 % от общей массы выброса загрязняющих веществ по району.

Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных предприятий, тыс. т

Таблица 6.1

| Наименование предприятия | Масса выбросов ЗВ, тыс. т | Доля вклада в общую массу выброса ЗВ, % |
| --- | --- | --- |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 0,615 | 64,53 |
| ОАО «Крапивиноавтодор» | 0,163 | 17,10 |
| ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 0,083 | 8,71 |
| Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие | 0,058 | 6,09 |
| Прочие предприятия | 0,034 | 3,57 |

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников внесли предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 64,64 %.

Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных промышленных предприятий

Таблица 6.2

| Загрязняющее вещество | Наименование предприятия | Масса выбросов ЗВ, тыс. т | Доля вклада в общую массу выброса ЗВ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| твердые | ОАО «Крапивиноавтодор» | 0,137 | 44,05 |
|  | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 0,093 | 29,90 |
|  | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 0,055 | 17,68 |
| азота оксиды (в пересчете на диоксид азота) | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 0,124 | 89,21 |
|  | ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 0,011 | 7,91 |
|  | Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие | 0,002 | 1,44 |
| серы диоксид | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 0,061 | 85,92 |
|  | ОАО «Крапивиноавтодор» | 0,004 | 5,63 |
|  | Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие | 0,003 | 4,23 |
| углерода оксид | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | 0,317 | 78,47 |
|  | Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие | 0,037 | 9,16 |
|  | ОАО «Крапивиноавтодор» | 0,021 | 5,20 |
|  | ОАО «УК «Кузбассраз резуголь» филиал «Моховский угольный разрез» | 0,016 | 3,96 |

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

Таблица 6.3

| Наименование вида экономической деятельности | Количество предприятий | Масса загрязняющих веществ | Фактически уловлено, в % к отходящим |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отходящих | Уловленных и обезвреженных | Выброшенных в атмосферу |  |
|  |  |  | всего | из них утилизировано |  |  |
| Всего по району | 10 | 1,724 | 0,771 | 0,454 | 0,953 | 44,72 |
| Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 1 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,00 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 2 | 0,910 | 0,294 | 0,000 | 0,616 | 32,31 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 1 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,00 |
| Строительство | 1 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,00 |
| Деятельность сухопутного транспорта | 1 | 0,082 | 0,023 | 0,000 | 0,059 | 29,27 |
| Вспомогатель-ная и дополнитель-ная транспортная деятельность | 1 | 0,617 | 0,454 | 0,454 | 0,163 | 73,58 |
| Прочие | 3 | 0,006 | 0,000 | 0,00 | 0,006 | 0,00 |

На предприятиях Крапивинского района за год уловлено 0,771 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 0,454 тыс. т, или 58,88 %.

Использование автономных источников теплообеспечения уменьшает затраты на капитальное строительство и сооружение теплотрасс, снижают затраты на выработку тепла на 30%.

Котлы «ЗИОСАБ» предназначены для теплоснабжения малоэтажных зданий и сооружений, различного назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

В качестве топлива для котла «ЗИОСАБ» может использоваться природный газ, жидкое легкое топливо, твердое топливо (дрова, уголь).

Низкие выбросы СО и NOх позволяют использовать котлы в регионах с жесткими экологическими требованиями.

Предельные выбросы загрязняющих веществ от котлов ЗИОСАБ

Таблица 6.4

| Марка котла | Вид топлива | СО, мг/м3 | NOх, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИОСАБ-45 | Природный газ | 119 | 144 |
|  | Жидкое легкое топливо | 115 | 229 |
| ЗИОСАБ-125 | Природный газ | 130 | 250 |
|  | Жидкое легкое топливо | 200 | 300 |
| ЗИОСАБ-175 | Природный газ | 130 | 250 |
|  | Жидкое легкое топливо | 200 | 300 |

Прокладка теплотрасс в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах с изоляцией матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA»  с покровным слоем из стеклопластика должна значительно снизить энерго потери, а следовательно и расход топлива.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы города оказывает автомобильный транспорт (грузовой, легковой и автобусы).

При работе автотранспорта, в атмосферу выделяется следующие загрязняющие вещества:

0184 – Свинец и его неорг.соединения

0301 – Азота диоксид

0304 – Азота оксид

0328 - Сажа

0330 – Сера диоксид

0337 – Углерод оксид

2732 – Керосин

0703 – Бенз(а)пирен

1325 - Формальдегид

Использование газового топлива и неэтилированного бензина уменьшит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

6.2. Оценка влияния территории на поверхностные воды

Загрязнённый сток с территории Крапивинского района поступает в реки Банновка, Уньга, Северная Уньга, Южная Уньга, Еловая, Большая Кедровка, Каменка, Быструха Дальняя, Ключевка, Смотрик, Большая Грязная, Поперечная, Набочиха, Томь, Мунгат, Березовка, Быструха и Иман.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 6.5.

# Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  №  6.5

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3 | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3 | Объёмный вес загрязнений, кг/м3 | Годовой объём загрязне-ний, м3 | Годовой вес загряз-нений, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взвешенные вещества. | 1613,5 | 3,5 | 1500 | 3764,8 | 5647,2 |
| Нефтепродук-ты | 1613,5 | 0,016 | 900 | 28,8 | 25,9 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Для поселка городского типа и крупных сел рекомендуется централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков как наиболее целесообразная, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла.

Для малых населенных пунктов, жители которых ведут личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Зоны санитарной охраны у многих скважин отсутствуют, требуют ремонта и, как правило не соответствуют нормам по размерам и санитарному состоянию. Павильоны над устьями имеются не у всех скважин, многие не закрываются на замок, большая часть требует ремонта. Устья скважин не оборудованы отверстиями для замера уровней, кранами для отбора проб, водомерами.

6.3. Оценка влияния отходов на состояние окружающей среды

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в Крапивинском районе образовалось47388,035 тыс. т отходов.

Основной вклад в образование отходов производства и потребления внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 47383,973 тыс. т (99,99 %).

В 2011 году отходов производства и потребления образовалось больше, чем в 2010 году, на 47384,430 тыс. т, что обусловлено увеличением объема образования отходов V класса опасности (вскрышных и вмещающих пород) на угледобывающих предприятиях района.

Данные по динамике образования отходов за 2007-2011 годы приведены в таблице № 6.6.

Образование отходов производства и потребления по классам опасности, тыс. т

Таблица № 6.6

| Классы опасности отходов | Количество образования отходов |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Всего | 15700,503 | 13412,178 | 3,605 | 47388,035 |
| I | 0,00002 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 |
| II | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,004 |
| III | 0,066 | 0,047 | 0,008 | 0,125 |
| IV | 6,606 | 4,940 | 3,515 | 4,356 |
| V | 15693,830 | 13407,191 | 0,082 | 47383,550 |

На территории Крапивинского муниципального района отсутствуют полигоны захоронения ТБО соответствующие требованиям, предприятия по переработке отходов.

В настоящий момент очистка на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно–бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места  общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 6.7

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 7,99 | 7,73 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 47,66 | 46,15 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 2,1 | 2,24 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

Общая площадь свалок по району должна составлять на расчетный срок 12,0га. Площадь свалок–полигонов ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора (с учетом участка для производственных отходов и биологических камер (ям) для обезвреживания трупов животных).

Санитарно-защитная зона свалок – 500 м.

Свалка-полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание;

- изолирующие слои;

- плотину;

- нагорную канаву;

- зеленую зону;

- ограждение;

- подъездную дорогу;

-  хоздвор;

- насосную станцию;

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемых скотомогильниках. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалок-полигонов ТБО и скотомогильников показано на чертеже       № 514139/7. Перечень Свалок ТБО и скотомогильников на существующее и проектное положение представлен в таблице № 6.8

Таблица № 6.8

|  | Существующее положение | Мероприятия | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Крапивинский район: - пгт. Крапивинский | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м попадает жилье и водоохранная зона р.Томь | Скотомогильник переносится на новую площадку на расстояние СЗЗ – 1000м | 3,0 |
| - пгт. Зеленогорский | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Усовершенствование полигона ТБО | 1,5 |
| Банновское сельское поселение: - село Банново | Свалка ТБО – СЗЗ 500м попадает жилье Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Полигон ТБО переносится на расстояние СЗЗ – 500м от жилья | 0,3 |
| - поселок Михайловский | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана |  | 0,05 |
| Барачатское сельское поселение - село Барачаты | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 0,3 |
| - деревня Кабаново | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 0,1 |
| Деревня Скарюпино | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Перенос свалки ТБО до соблюдения СЗЗ 500м | 0,04 |
| - поселок Красные Ключи | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м | Уменьшение фактической площади полигона ТБО для обеспечения СЗЗ | 0,1 |
| - село Борисово | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана 1,0га |  | 1,0 |
| - деревня Максимово | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана |  | 1,0 |
| Зеленовское сельское поселение - поселок Зеленовский | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 0,3 |
| - Плотниковский | Несанкционированная свалка на расстоянии менее 500м от жилья Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Строительство нового полигона ТБО | 0,1 |
| Каменское сельское поселение - село Каменка | Свалка ТБО – СЗЗ 500м попадает жилье Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Свалка-полигон ТБО переносится на расстояние СЗЗ 500м от жилья | 0,3га |
| - село Арсеново | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана |  | 0,1га |
| - деревня Ключи | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 0,1га |
| Крапивинское сельское поселение - поселок Каменный | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 0,3 |
| - село Медугородное | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м |  | 1,0 |
| - село Поперечное | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м не выдержана | Ликвидация старого скотомогильника и строительство нового. СЗЗ-1000м | 0,1 |
| Мельковское сельское поселение - поселок Перехляй | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана 1,0 и 0,5га | Строительство нового полигона ТБО | 1,5га |
| Тарадановское сельское поселение - село Тараданово | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Строительство нового полигона ТБО | 1,5 |
| - деревня Долгополово | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана | Строительство нового полигона ТБО | 1,5 |
| Шевелевское сельское поселение - деревня Шевели | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м выдержана |  | 1,5 |
| - деревня Сарапки | Свалка ТБО – СЗЗ 500м выдержана | Строительство нового скотомогильника – СЗЗ 1000м | 0,04 |
| - поселок Березовка | Свалка ТБО – СЗЗ 500м не выдержана Скотомогильник – СЗЗ 1000м не выдержана | Строительство нового полигона ТБО и скотомогильника | 0,3 |

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30, КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 20 единиц, в т.ч. на 1-ю очередь 12 единиц.

Б) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.  Мероприятия по охране окружающей среды

Соблюдение природопользователями законодательства, поступление в бюджет района денежных средств на реализацию природоохранных мероприятий

Согласование природопользователями зарегистрированным на территории района расчетов платежей за негативное воздействие на окружающую среду, контроль правильности расчета

Осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты предприятиями и организациями платежей за негативное воздействие на окружающую среду предприятий зарегистрированных на территории района

Организация проведения комиссионных проверок предприятий, учреждений на соблюдение требований природоохранного законодательства РФ, составление по результатам проверки акта, направление акта контролирующим организациям

Привлечение общественности к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности населения

Беседы с населением, опубликование в газете, выступления по радио и телевидению

Привлечение дошкольников, школьников,  общественности к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности населения

Экологическое воспитание, образование и информирование населения через СМИ (районные конкурсы в образовательных учреждениях, участие в областных мероприятиях).

7.1.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Атмосферный воздух загрязняется: дымовыми выбросами (зола, сажа) от отопительных устройств в домах частного сектора, прифермских котельных, котельных промышленных предприятий и животноводческих комплексов, а так же автомобильными газами и пылью, образующейся в засушливые периоды. В сельском хозяйстве в настоящее время источниками загрязнения являются крупные животноводческие фермы, в зоне которых ухудшается атмосфера, автомашины, комбайны, трактора. В поселках наблюдаются ухудшения воздушной среды за счет поднятой с полей пыли и рассеиваемых с самолетов удобрений и пестицидов.

Главная задача охраны воздушного бассейна в пределах расчетного срока – это обеспечение надлежащего качества атмосферного воздуха, решение данной задачи намечается путем:

- поэтапное техническое перевооружение существующих и строительство новых котельных с современными котлоагрегатами, высоким КПД и хорошими экологическими показателями;

- развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей  отоплением и горячим водоснабжением;

- сокращения выбросов отопительных установок за счет оборудования их пылеулавливающими устройствами;

- использование мини-ТЭЦ (для совместной выработки тепла и электроэнергии), работающих на отходах лесопиления и деревообработки для  нового строительства;

- рациональное использование альтернативных видов топлива (топливных ресурсов области по производству биотоплива).

- тщательной регулировки двигателей транспортных средств, сельскохозяйственных машин и механизмов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- устройства твердого покрытия на дорогах и подъездах и организации лесополос вдоль них;

- расширение площадей зеленых насаждений в населенных пунктах, озеленение санитарно-защитных зон вокруг промпредприятий и животноводческих комплексов.

7.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Главное направление в решении вопросов охраны вод заключается в их комплексном использовании. Создание централизованных систем дает возможность при организации зон санитарной охраны I и II поясов соблюсти все требования предъявляемые к их организации и эксплуатации. Крупным резервом является экономное расходование питьевой воды в производстве. Предполагается, так же, перевод предприятий на оборотное водоснабжение, что в несколько раз сокращает потребление воды.

Самый надежный и эффективный способ сохранения водных ресурсов – не допустить их загрязнения. Для чего предусмотрены очистные сооружения на всех предприятиях и в развиваемых населенных пунктах.

Первоочередные мероприятия:

- вынесение существующих животноводческих построек и летних лагерей скота из водоохранных зон;

- исключить строительство временных земляных плотин;

- организовать высадку лесонасаждений по берегам рек;

- исключить сброс ливневых стоков и поливочных вод в водоемы с площадок животноводческих ферм и комплексов;

- организацию дождевых стоков осуществлять в соответствии с требованиями СНиП;

- исключить мойку автотранспорта в открытых водоемах.

##### Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населённого пункта должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды (скважин), перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима.

Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарных, геологических и гидрогеологических материалов. Проект ЗСО при использовании подземных вод должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии, а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84 для подземного водоисточника устанавливается три пояса санитарной охраны.

Граница 1 пояса имеет размеры (60х60) метров.

На территории 1-го пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе) применение для растений ядохимикатов и минеральных удобрений. На территории 1-го пояса группового водозабора предусматривается сторожевая охрана, имеющая телефонную связь с диспетчерским пунктом.

II пояс зоны санитарной охраны включает территорию радиусом 250м.

III пояс зоны санитарной охраны имеет радиус такой же , что и II пояс.

На территории II и III пояса запрещается: располагать животноводческие фермы ближе 300м от границ I пояса, располагать стойбища и выпас скота ближе 100м от границ I пояса.

Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, в том числе водоподводящего канала, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:

вверх по течению - не менее 200 м;

вниз по течению - не менее 100 м;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды при летне-осенней межени и при ширине водотока более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

На территории первого пояса зоны запрещаются:

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов.

запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение пастбищ.

В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

Основной задачей работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих:

- охрану источников питьевого водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям,

- сокращение непроизводительных расходов воды;

- улучшение учета водопотребления;

- повышение надежности систем водоснабжения.

- предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

- круглосуточная подача воды,

- нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ,

- подача воды в оптимальных объемах.

Мероприятия по обеспечению жителей района питьевой водой.

- Инвентаризация потребителей: жителей района и государственных организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды и сточных вод по доступным ценам.

- Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

- Развитие централизованных систем водоснабжения,

- Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды,

- Организация зон санитарной охраны,

- Реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах города.

- Поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (копаные колодцы) сельских населенных мест.

- Регулирование тарифов оплаты за предоставление жилищно-коммунальных

- услуг по обеспечению водоснабжением жителей района.

- Развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения. Строительство водоочистных сооружений в составе станции обезжелезивания и обеззараживания воды.

Организация  работы группы по контролю за работой скважин в населенных пунктах района:

-Учет водозаборных скважин (действующих, не рабочих)

-санитарно-техническое обследование скважин

- контроль за соблюдением правил эксплуатации

-контроль за качеством воды

- контроль за наличием лицензий

- подготовка отчета, плана мероприятий по результатам работы

Обустройство водозаборных колонок. Замена шлангов, кранов, насосов, труб, утепление, чистка отстоев. Уменьшение объемов забора воды, бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Необходимо закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Фильтрация из негерметичных септиков и слив промышленных стоков на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод. В качестве мероприятий по защите грунтовых вод от загрязнений бытовыми стоками, в основном, является тщательная изоляция выгребных ям.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, являются:

-локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в сельские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку и улицы.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в селе.

Строительство ливневой сети и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод поверхностных вод.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или сельскую водосточную сеть.

На промышленных предприятиях должны быть максимально введены оборотные системы водоснабжения.

Сточные воды от промышленных предприятий должны проходить очистку до норм сброса в рыбо-хозяйственные водоемы в обязательном порядке.

Рассматривая вопросы охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо остановиться и на проблеме незавершённого строительства Крапивинского Гидроузла.

Остроту  проблемы определяет  незавершённое строительство плотины Крапивинской гидроэлектростанции.

Строительство Крапивинской гидроэлектростанции началось в 1975 году, а в 1989 было заморожено. Проектная мощность ГЭС оценивалась в 300 МВатт. При строительстве плотины планировалось создать Крапивиснкое водохранилище общей площадью не менее 670 км2. К возможным основным экологическим последствиям эксперты относят изменение микроклимата, уничтожение мест обитания и произрастания редких видов животных и растений, низкий уровень половодья и ледяные заторы ниже по течению, ухудшение качества воды и другие проблемы.

Будущее Крапивинского гидроузла будет определяться Федеральными Государственными органами власти с учётом мнений Муниципальных ветвей законодательных структур Томской, Кемеровской областей, государственных и природоохранных учреждений, экологической и гидрологической экспертиз. Мнение заинтересованных представителей бизнеса также должно быть учтено.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов решения проблемы Крапивинского Гидроузла:

- завершение строительства плотины и образование водохранилища

- использование недостроенной плотины в качестве мостовой переправы

при условии продолжения трассировки автодороги (проектируемой территориального, (областного) значения) от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

- проведение полноценной  технической процедуры  консервации объекта

В настоящее время в документах государственного образца прослеживается ряд последовательных противоречий в вопросе решения данного вопроса, а именно:

- в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2008 N 215-р) ввод Крапивинской ГЭС в эксплуатацию запланирован на 2011-15 гг.

- однако, согласно приказу Минэнерго РФ №162 от 19.04.2012 г., в схеме размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минэнерго России от 29 июля 2011 г. N 316, Крапивинская ГЭС не значится.

В данном проекте рекомендуется: при принятии окончательного решения по данному вопросу необходимо провести комплексные инженерно-экологические изыскания, выявить и сравнить многоуровневые параметры трёх вариантов будущего развития , чтобы не только решить проблему экономической целесообразности того или иного сценария, но и не нанести еще большего ущерба одному из наиболее ценных экологических  районов Кузбасского региона, а значит – второй вариант будущего  развития Крапивинского  Гидроузла является наиболее предпочтительным.

7.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

В охране почв главным является научно-обоснованная система земледелия, которая включает: введение и освоение севооборотов с экономически правильной структурой посевных площадей, систему обработки почвы, направленной на повышение ее плодородия, борьбу с эрозией почв, мелиорацию земель, систему удобрений, агротехнические, химические и биологические меры борьбы с вредителями, болезнями, сорняками, правильную организацию семеноводства.

Освоение правильных севооборотов дает возможность наиболее правильно использовать питательные вещества почвы и вносимых удобрений, бороться с сорняками, вредителями и болезнями, более продуктивно использовать влагу из различных горизонтов почвы.

Наибольший ущерб сельскому хозяйству приносит эрозия почв. На эрозированной и потенциально-опасной пашне рекомендуется осеннюю обработку проводить плоскорезами с целью сохранения стерни на поверхности почвы, а также сочетание плоскорезной и отвальной вспашки. В паровом поле – создание двухстрочных кулис из горчицы и подсолнечника с расстоянием междурядий 12-16м, снегозадержание путем перекрестного создания валов, т.е. вдоль и поперек склона.

Важное место в борьбе с ветровой эрозией занимает лесомелиоративные мероприятия: создание полезащитных лесных полос, облесение и выполаживание оврагов, создание гидротехнических сооружений.

К основным мероприятиям по охране земельных ресурсов и почевенного покрова  относится система обращения с отходами.

Совершенствование системы обращения с отходами, устранение несанкционированных свалок

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание свалок

Очистка улиц, общественных объектов, усадьб; сбор мусора  в местах массового отдыха жителей села (вдоль берегов реки, парки).

Оборудование площадок под контейнеры

Организация мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, в том числе ртутьсодержащих.

Беседы с населением о соблюдении правил благоустройства села, в том числе обращении с отходами

Уборка территорий, озеленение, приобретение и посадка саженцев,

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. СанПиН 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и должна разрабатываться на период не менее чем на 15 лет. Через каждые 5 лет в схему вносятся необходимые уточнения и дополнения. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, потребное количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. Кроме того, схема санитарной очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для предприятий. Сбор информации, разработка нормативной документации для получения разрешения на размещение отходов

Рекомендуется рассмотреть возможность использования мусоросжигательных заводов для несортированного твердого бытового мусора и крематоров для отходов животного (биологического) и растительного происхождения. Это позволит уменьшить загрязнение почв отходами.

Инсинераторы ИН-50 целесообразно использовать в малых населенных пунктах с населением от 1,0 тыс чел. Они имеют все необходимые заключения и сертификаты.

Характеристика отходящих газов на срезе дымовой трубы

| Пыль | SO2 | CO | NOx | HCl | HF | Диоксины | Избыточный кислород | «Черный дым» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 30 мг/нм3 | ≤ 10 мг/нм3 | ≤ 50 мг/нм3 | ≤ 50 мг/нм3 | ≤ 8 мг/нм3 | ≤ 4 мг/нм3 | ≤ 100 мг/нм3 | ≤ 10% | нет |
| Обезвреживание инфицированных отходов – 100% |
| Обезвреживание токсичной органики – 100% |
| Класс опасности остаточного объема отходов - IV |

Выпускаются как в стационарном, так и в мобильном исполнении. Выполненные проекты по установке мусоросжигательных заводов и крематоров проходили экологическую экспертизу.

Для утилизации древесных отходов рекомендуется использовать котельные установки серии «Гефест». В качестве топлива можно использовать сыпучие древесные отходы, отходы ДСП, ЛДСП, МДФ с грануляцией до 30 мм и кусковые отходы длиной до 1,0 м. Влажность топлива: относительная до 55%, абсолютная до 110%. Котельные установки серии «Гефест» являются современным оборудованием предназначенным для нагрева воды в системах теплоснабжения камер для сушки древесины, а также для отопления производственныхи жилых помещений.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха при сжигании отходов:

ДСП, МДФ и сыпучих отходов из древесных хвойных пород.

| Наименование определяемого ингредиента | Обнаруженная концентрация на расстоянии 100м от источника, мг/м3 | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| ДСП |
| Диоксид азота | 0,027±0,005 | 0,2 |
| Оксид углерода | 1,8±0,4 | 5 |
| Гидроксибензол /Фенол/ | 0,006±0,001 | 0,01 |
| Формальдегид | <0,0015 | 0,04 |
| МДФ |
| Диоксид азота | 0,026±0,005 | 0,2 |
| Оксид углерода | 2,8±0,4 | 5 |
| Гидроксибензол /Фенол/ | 0,007±0,001 | 0,01 |
| Формальдегид | <0,0015 | 0,04 |
| Сыпучие отходы из древесины хвойных пород |
| Диоксид азота | 0,024±0,005 | 0,2 |
| Оксид углерода | 1,5±0,3 | 5 |

Использование биогазовых установок на отходах животноводческих ферм, позволит не только переработать отходы но и получить тепловую энергию, которую можно использовать в фермерских хозяйствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Данными правилами установлены:

- порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных ртутьсодержащих ламп;

- порядок обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих ламп.

Для защиты окружающей среды все энергосберегающие и люминесцентные лампы следует сдавать в специализированные пункты приема или на предприятия по переработке ртутьсодержащих отходов.

Для чего рекомендуется организовать пункт приема энергосберегающих и люминесцентных ламп при магазине промышленных товаров в каждом населенном пункте, для последующей их передачи на переработку.

Переработка шин , непригодных для использования по прямому назначению.

Большее развитие получило измельчение изношенных шин с получением резиновой крошки. Резиновая крошка относится к группе нетоксичных материалов и согласно классификации вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу опасности.

Основные направления использования резиновой крошки:

- порошкообразную резиновую крошку с размерами частиц от 0,2 до 0,45 мм используют в качестве добавки (от 5 до 25 % по массе) в резиновые смеси для изготовления новых автомобильных покрышек, массивных шин и других резинотехнических изделий. Применение резиновой крошки с высокоразвитой удельной поверхностью частиц повышает стойкость шин к изгибающим воздействиям и удару, увеличивает срок их эксплуатации;

- для получения качественного регенерата и резиновых смесей резину измельчают до частиц не более 0,5 мм; в резиновые смеси для уплотнительных колец, манжет и прокладок и т. д. допускается введение до 30 мас. ч. резиновой крошки с размером частиц до 0,5 мм;

- частицы менее 0,63 мм применяют для модификации битума (от 7 % до 12 % по массе), получения гидроизоляционных мастик различного назначения в качестве добавок (до 40 % по массе), производство тормозных колодок, резинополимерных композиций;

- с помощью резиновой крошки размером от 0,63 мм до 1 мм повышают качество дорожного битума за счёт применения резинобитумных композиционных вяжущих материалов путём введения в битум добавок резиновой крошки (14-15 тонн на 1 км дорожного полотна) вместе со специальными химическими реагентами. Такая крошка также используется в качестве сорбента, для тампонирования нефтяных скважин;

- для формовых двухслойных элементов покрытий спортивных площадок, беговых дорожек, стадионов и т. д. рекомендуется резиновая смесь на основе изопреновых каучуков, содержащая 80 % мас. резиновой крошки с размером частиц менее 2 мм (содержание фракции менее 0,5 мм не менее 70 %). Для формовых элементов покрытий полов в гальванических цехах, в цехах, работающих с агрессивными средами и т. д. рекомендуется резиновая смесь на основе изопренового каучука, содержащая до 75 % мас. резиновой крошки с размером частиц менее 2 мм;

- от 2 мм до 5 мм — засыпка футбольных, теннисных и других спортивных полей с искусственной травой, покрытия на детские площадки, набивка спортинвентаря, производство спортивных покрытий.

7.4.  Мероприятия по улучшению экологических показателей

лесной растительности

Лес выполняет многофункциональную роль: вместе с другими экологическими системами поддерживает равновесие в содержание кислорода в атмосфере, лесные насаждения – наиболее мощный фактор усиления биологической продуктивности ландшафта благодаря улучшению структуры почвы, ее водного режима и микроклимата, особую роль выполняют насаждения в уменьшении поверхностного стока и перевода его во внутригрунтовый, лесные полосы – лучшее средство оптимального снегораспределения на полях, лес дает человеку сырье – древесину и в комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает охрана лесов.

К числу охранных мероприятий относится охрана лесов от пожаров, защита от различных вредителей и болезней, лесовосстановление непокрытых лесом площадей, строгое соблюдение ведения лесного хозяйства. Рубки ухода являются важным лесохозяйственным мероприятием, главной целью которых – формирование здоровых высокопродуктивных насаждений, кроме того рубки ухода обеспечивают хорошее санитарное состояние насаждений. Проведение рубок ухода необходимо во всех насаждениях, нуждающихся в них.

Большой ущерб лесу наносится вредителями и болезнями. Леса района находятся в удовлетворительном состоянии.

Защита леса от вредителей и болезней развивается в основном по двум направлениям: совершенствованием химических методов и биологических мер борьбы. Важным направлением борьбы с вредителями и болезнями лесных культур являются также: почвенные раскопки, выявляющие наличие хрущей, медведок, своевременное проведение санитарных рубок, уборка сухостоя, распространение муравейников и др.

Мероприятия по защите населенных пунктов района от перехода лесных пожаров (минполоса).

Санитарная рубка леса в  зеленой зоне. Уборка сухих деревьев и валежников. Предупреждение пожаров.

Для улучшения экологических показателей требуется проведение целого ряда мероприятий, основные из которых следующие:

1. Повреждение лесными пожарами – выборочные санитарные рубки, лесово-сстановительные мероприятия.

2. Повреждение насаждений вредителями и болезнями леса – проведение рубок с целью замены подвергшихся повреждению насаждений на другие более устойчивые породы.

3. Загрязнение бытовым и строительным мусором – уборка мусора, применение штрафных санкций, ведение разъяснительной работы.

4. При промежуточном пользовании, в первую очередь, в рубку назначаются худшие деревья по состоянию – усыхающие, поврежденные вредителями и болезнями леса, пожарами и т.д., а потом уже – перестойные.

5. Проводить постоянный мониторинг состояния лесов с целью оперативного реагирования на ухудшение его санитарного состояния.

7.5. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций  и последствий их воздействия на экосистему региона

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Крапивинского района:

чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

чрезвычайные ситуации на транспорте;

чрезвычайные ситуации на магистральном газопроводе.

Предотвращение аварийных ситуаций обеспечивается комплексом мероприятий противопожарной безопасности, монитоингом и техники безопасности на предприятиях.

Для обеспечения своевременного обнаружения точного определения места возникновения лесных пожаров необходима организация сети взаимосвязанных пожарно-наблюдательных вышек. В настоящее время их построено всего 4. По состоянию на 2003 год разработаны Генеральные планы противопожарного устройства лесов всего на 4 лесхоза, в частности: Новокузнецкого в 1986 году, Кемеровского в 2000 году, Пригородного в 2000 году и Гурьевского в 2003 году. На Крапивинский и Пермяковский лесхозы подобные материалы не разработаны.

Разработку Генеральных планов по противопожарному устройству лесов лесничеств производит, согласно заключаемых договоров, Кемеровский филиал Росгипролесхоза.

Охрана лесов от пожаров осуществляется комбинированным способом в сочетании наземной и авиационной охраны лесов.

Авиационная охрана лесов от пожаров осуществляется Кемеровским авиазвеном ФГУ «Западно-Сибирская база авиационной охраны лесов». В составе Кемеровского авиазвена организовано 3 авиаотделения: Мариинское, Кемеровское, Южно-Кузбасское.

Авиалесоохрану территорий  лесхозов осуществляет Мариинское авиаотделение.

В последнее время так же получает развитие мониторинг территории с помощью беспилотных летательных аппаратов, что существенно снижает затраты на авиационную охрану лесов.

8.  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы

8.1. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Контроль за соблюдением установленных нормативов

При контроле за соблюдением установленных нормативов ПДВ основными являются прямые методы, использующие измерение концентрации вредных веществ и объемов газовоздушной смеси на выходе из источника и сопоставление этих величин с принятыми в проектах.

Определение содержания вредных примесей в газовоздушной смеси и объема отходящих газов должны проводиться по методикам, утвержденным Госкомгидрометом.

Для проведения замеров рекомендуется заключать договор со специализированными организациями.

Исследование снежного покрова

Снегохимическое обследование территории проводится с целью контроля загрязнения атмосферы в период залегания снежного покрова и получения данных о пространственном распределении загрязняющих веществ на территории.

Отбор проб проводится ежегодно в конце зимы в период максимального влагозапаса в снеге (конец февраля – начало марта).

Пробы отбирают с помощью снегомера ВС-43 на участках не нарушенных ветровой эрозией и характеризующихся средней высотой снежного покрова для опробуемой территории.

8.2. Мониторинг загрязнения почвенного покрова и растительности

При ведении мониторинга производится контроль за изменением загрязненности почв, и анализируются концентрации токсикантов по их абсолютным значениям.

Контроль состояния почвенного покрова и растительности на территории устанавливается на основании сведений о составе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов, и включает в себя:

- мониторинг показателей, характеризующих сезонные или краткосрочные изменения свойств почв (влажность, рН, содержанию доступных растениям питательных веществ);

- мониторинг показателей, характеризующий долгосрочные изменения, проявляющиеся в течении 5-10лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в результате загрязнения (содержание и запас гумуса, состав обменных катионов, общую щелочность, кислотность, содержание солей);

- мониторинг почвенного покрова и растительности на содержание тяжелых металлов и других токсикантов (Mn, P, Fe, As, Cd, Ni, S).

Отбор проб почв и растительности проводят не менее 1 раза в год в теплый период. Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки [ГОСТ 17.4.4.02-84 охрана природы. Почвы. Методы отбора проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа].

Места и периодичность отбора проб, перечень контролируемых показателей должны быть согласованы с органами Росприроднадзора.

В период эксплуатации полигона твердых бытовых отходов программа почвенного мониторинга должна состоять из 4 основных частей:

• Мониторинг деградации и химического загрязнения почв;

• Мониторинг санитарно-гигиенического состояния почв;

• Мониторинг опасных экзогенных, в первую очередь, эрозионных процессов;

• Мониторинг радиологических показателей.

Мониторинг деградации и химического загрязнения почв предполагает:

• контроль морфологических, физических и химических свойств почв (гумус, рН, содержание элементов питания растений, плотность сложения и т.д.) с оценкой уровня экологического качества;

• контроль соответствия содержания в почвах тяжелых металлов (ртуть, свинец, мышьяк, цианиды) требованиям нормативных документов;

• контроль содержания в почвах нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода требованиям нормативных документов.

Рекомендуется проводить мониторинговые исследования по загрязнению и деградации почвенного покрова не реже одного раза в год в течение вегетационного периода.

Мониторинг санитарно-гигиенического состояния почв включает оценку санитарно-паразитологических и бактериологических параметров:

• наличие несанкционированных скоплений бытового мусора;

• контроль микробиологических показателей (общее бактериальное число, колититр, титр протея, яйца гельминтов).

Наблюдения за общим санитарным состоянием почвенной поверхности следует проводить не реже одного раза в месяц. Плановые мониторинговые наблюдения для оценки санитарно-паразитологических и бактериологических параметров почвы должны производиться один раз в год в течение вегетационного периода (в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84).

8.3. Мониторинг подземных вод

При эксплуатации полигона ТБО необходим мониторинг качества подземных вод. Частота наблюдений за химическим режимом грунтовых вод одинакова по всем наблюдательным скважинам и составляет (в штатной ситуации в период строительства и первые 2 – 3 года от начала эксплуатации) 1 раз в 4 месяца (т.е. – 1 раз в сезон). В последующие годы при отсутствии значимых изменений в химическом режиме подземных вод частота замеров в штатной ситуации может быть сокращена до 2 замеров в год (зимой – в период выпадения интенсивных атмосферных осадков и в летнюю межень).

Места и периодичность отбора проб, перечень контролируемых показателей должны быть согласованы с органами Росприроднадзора.

9. Приложения